## Slide 1: 第五章 网络层
课前思考
在错综复杂网络环境中：
报文分组是如何从一个结点传递到另一个结点？
如何选择传输路径？如何控制拥塞问题等？
路由选择
异构网络互联
网络安全
网络层要解决主要问题：
在数据链路层的支持下，为传输层提供源/目的主机间的报文分组传输服务。
网络层功能

## Slide 2: 本章内容
5.1 数据交换技术
  5.1.1 电路交换
  5.1.2 分组交换
5.2 虚电路和数据报
  5.2.1 虚电路
  5.2.2 数据报
  5.2.3 数据与虚电路的比较
5.3 路由选择
  5.3.1 静态策略
  5.3.2 动态策略
5.4 路由协议
  5.4.1路由信息协议（RIP）
  5.4.2开放最短路由优先协议（OSPF）
  5.4.3自治域与域间路由
  5.5 IP协议
  5.5.1 概述
  5.5.2 IP分组格式
  5.5.3 IP地址和IP路由
  5.6 Internet控制协议
  5.7 地址解析协议

## Slide 3: 5.1 数据交换技术
结点间数据交换方式有多种，如：
电路交换
分组交换
信元交换
帧中继

## Slide 4: 5.1数据交换技术
结点间数据交换方式有多种，如：
电路交换
分组交换
信元交换
  异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode，ATM），一种定长（53字节，包括控制信息的5字节信头和48字节的净载荷）、面向连接和具有较高QoS能力的信息传输技术，可应用在局域网和广域网中。
帧中继

## Slide 5: 5.1 电路交换和分组交换
结点间数据交换方式有多种，如：
电路交换
分组交换
信元交换
帧中继
  帧中继（frame relay）是一种面向连接的、端到端的传输协议，有较高的传输速率和可靠性，可应用于局域网和广域网中。

## Slide 6: 5.1.1 电路交换
电路交换方式起源于电话系统。
电话系统包括三个阶段：
  打电话时，电话系统的交换机为通话双方选择并建立一条物理通路，
  通话过程中，通信双方一直占用这条物理通道，语音信号数据通过该通道传给对方；
  当通话完毕时，一方挂机，释放该通路。

## Slide 7: 电路交换三个阶段
建立电路
  在传送数据之前，由发送方发出建立电路请求，交换机根据该请求，设法选择一条空闲的信道连接到接收方。
  接收方收到该呼叫后，返回一应答信号确认本次连接。
传送数据
  建立电路连接后，发送方通过已建立的电路向接收方发送数据。
拆除电路
  数据传输完毕，发送方或接收方任一方发出拆线信号，终止电路连接，释放所占用的信道资源。

## Slide 8: 电路交换优缺点
优点
  实时性，可靠性好。
缺点
  信道利用率低。

## Slide 9: 5.1.2 分组交换
报文
  一份完整的信息称为一个报文。
分组（Packet）
  报文分组的简称，又叫信息包，将报文划分为若干格式化信息单位作为网络层的数据传输单元，这样的格式化信息单位称为报文分组。
分组的一般格式
为了提高信道的利用率，降低通信费用，1964年Baran首次提出了分组交换的概念，并于1969年首次在ARPNET上采用分组交换技术。
分组序列 | 源地址 | 目的地址 | 分组类型 | 控制信息 | 长度 | 数据

## Slide 10: 分组交换
基本原理
  将一份完整的报文划分为若干组，每个分组以存储/转发方式独立的从源结点传输到目的结点，目的结点收到这些分组重新组装成原报文。
特点
  化整为零
  存储转发
优点
  使多路数据能够复用一条链路，提高链路的利用率。
  有利于差错控制。
  减少结点缓冲区容量。
缺点
  当网络拥塞时，会导致分组传输延迟增加，尽管对传输的文本文件，二进制文件影响并不大，但对流媒体影响较大。

## Slide 11: 5.2 虚电路和数据报
分组交换技术的两种实现方式
  虚电路
  数据报

## Slide 12: 5.2.1 虚电路
主机HA要和HC进行数据交换
首先主机HA向HC发一虚呼叫（虚电路连接请求），该虚呼叫选择一条适当的路径传送到Hc,记下沿途所经过的路程作为虚电路，如HA-A-E-B-C-Hc，并给其赋一个虚电路号VC1。
如果Hc准备就绪，则发一响应给HA，HA收到该响应，则虚电路VC1已建立完毕。
HA和HC的数据交换必须通过该虚电路进行。
数据交换完毕，则释放虚电路。
A
B
C
D
E
HA
HC
HD
VC1

## Slide 13: 虚电路特征
通信前发送方和接收方之间必须建立连接（虚电路），所以虚电路是面向连接的网络服务。
虚电路只是一种逻辑电路，而不是真正的物理电路。报文分组在虚电路上传输不像再物理线路上那样中畅通无阻。而是要中间节点的存储转发。
一条链路上允许建立多个虚电路。
一旦虚电路建立完毕，本地通信的所有分组必须经过该虚电路进行。因此，虚电路能够保证分组的顺序接收。
仅当建立虚电路时需要源/目的结点地址，数据分组需分配一个虚电路号而无须源/目的结点地址。

## Slide 14
A
B
C
D
E
HA
HC
HD
VC1
VC2
一条链路上允许建立多个虚电路。如VC1和VC2共同复用了BC链路。
虚呼叫沿途经过每一结点要向该结点提出请求，任一结点拒绝请求（由于资源不足），均导致虚电路建立失败

## Slide 15: 5.2.2 数据报
数据报无需建立连接，每个报文分组携带完整的源/目的地址，独立的选择路径，通过不同的路径到达目的主机
A
B
C
D
E
HA
HC
HD

## Slide 16: 数据报的特征
无需建立连接就可传输报文分组，因此数据报称为无连接网络服务。
不同的报文分组可以通过不同的路由到达目的主机，先发出的分组未必先，因此数据报服务不能保证报文分组顺序接收。
每个报文分组携带完整的源/目的地址，独立的选择路径

## Slide 17: 5.2.3 数据报与虚电路的比较
 | 数据报子网 | 虚电路子网
延时 | 分组传输延时 | 电路建立，分组传输延时
路由选择 | 每个分组单独选择路由 | 建立虚电路时选择路由，以后所有分组都使用该路由
状态信息 | 子网无需保存状态信息 | 每个结点要保存一张虚电路表
地址 | 每个分组包括源和目的的完整地址 | 每个分组含有一个短的虚电路号
结点失败 的影响 | 除了在崩溃时正在该结点处理的分组都丢失外，无其他影响 | 所有经过失效结点的虚电路都要被终止
拥塞控制 | 难 | 如果有足够的缓冲区分配给已经建立的虚电路，则容易控制

## Slide 18: 5.3 路由选择
无论是虚电路，还是数据报都要进行路由选择。
虚电路：需要一次路由选择
数据报：每个分组要进行路由选择。
路由选择
  根据某种策略，选择一条最佳的路径到达目的主机，对路由器而言， 路由选择实质上是选择最佳输出端口。
分类
  静态策略
  动态策略

## Slide 19: 5.3.1 静态策略
扩散法（洪泛法）
  当结点收到一个分组后，把该分组向除进来的链路外的所有其他链路转发，结果至少有一个分组以最快的速度到达目的结点。
  问题：扩散过程产生大量重复分组，导致网络无法运行。
  解决措施：
    每个分组设置一个下跳数字段，每经过一个结点，下跳数减1，当下跳数为0时，丢弃该分组。
按某种固定的规则进行路由选择，不随网络流量和拓扑结构变化而变化

## Slide 20: 固定式路由选择
每个结点保存一张固定的路由表，当某一分组到达时，根据分组的目的结点，在路由表中找到其对应的输出链路，然后将分组从该链路转发出去。
路由表的结构一般包括以下几个字段：
目的结点 | 费用 | 最佳输出链路 | ……
一般由网管中心根据最佳路由算法为每个路由产生固定路由表并发给该结点。固定路由表一旦生成，就不再改变，除非网管中心重新生成新的路由表
优点：简单
缺点：无法适应网络流量和拓扑结构的变化

## Slide 21: 最佳路由选择算法
一般采用最短路径算法。
最短路径就是指从源到目的结点所花费的“费用”最小。
“费用”的含义非常广泛，可以是距离、平均通信量、延迟、下跳数等。
将网络看成连通图，每条链路以其“费用”为权值，通过Dijkstra最短路径算法求出任意两个结点之间的最短距离。

## Slide 22
B
C
A
D
E
3
5
2
5
4
9
4
节点C的路由表
目的节点 |  | 最小费用 |  | 最佳输出
A |  | 8 |  | C → B
B |  | 5 |  | C → B
C |  | 0 |  | ＿＿
D |  | 2 |  | C → D
E |  | 7 |  | C → D

## Slide 23: 5.3.2 动态策略
孤立路由算法：每个结点只根据自身的状况决定分组的转发路由。
集中路由选择：每个结点根据整个网络的链路状态数据计算到达网络中任意一个结点的最小路径代价，并据此确定分组转发路由。
分布路由选择：每个结点只根据与其直接相邻结点的链路状态信息计算到达网络中任意一个结点的最小代价，并据此确定分组转发路由。
动态策略根据当前拓扑结构和流量的变化来动态改变路由，又称为自适应路由。

## Slide 24: 孤立路由算法
基本思想：当手里拿着一个烫手的热土豆时，你一定会想办法以最快的速度脱手。当一个结点收到一个分组后，选择一条输出队列最短的链路尽快的将其转发出去，而不管目的节点位于何方。
优点：提高链路的利用率。
缺点：具有很大盲目性。
改进：与固定路由算法混合使用。
  首先根据固定路由算法选择可能链路，并给这些链路赋上一定权值，
  再根据链路队列长度给赋上一定权值，
  选择这两个权值和最小的链路。
热土豆算法

## Slide 25: 逆向自学习算法
  每个分组中包含一个结点计数器，每经过一个结点，该结点计数器加1。
  当一个结点R从链路L收到一个来自源结点S的分组时，如果结点计数器为n，就知道经L到达S的路径的距离不会超过n。
  若它以前纪录到S的最短路径超过n时，则将链路L作为到达S的最短输出链路，纪录当前最短路径长度n。
  经过一段时间的自学习，结点R会找到它到其它结点的最短路径及最小距离值。

## Slide 26: 逆向自学习算法
优点
  对好消息反应灵敏
缺点
  对于坏消息无法了解到（如一条链路崩溃） 。
改进
  每隔一段时间T，删除这段时间内没有刷新的记录。

## Slide 27: 分布路由选择
距离向量路由选择算法
也称为D-V算法，最早在ARPANET中使用，后在Internet及Novell网中的IPX中使用，即RIP协议.
基本思想：每个结点都保存一张路由表，路由表包括三个主要字段，即目的地址，最短距离、最佳输出链路。与固定路由选择不同的是：相邻结点之间定期交换路由信息（如每隔三十秒），并根据最新路由信息，刷新路由表。
要交换的路由信息由二元组（V,D）组成，其中V为目的地址，D为到达目的地址的距离。又称距离向量算法。

## Slide 28
目的节点 | 最短距离 | 最佳输出
A | 8 | C → B
B | 5 | C → B
C | 0 | ＿
D | 2 | C → D
E | 7 | C → D
当前状态结点c 路由表
相邻 结点 最短 目的 距离 结点 | B | D
A | 5 | 3
B | 0 | 7
C | 6 | 2
D | 7 | 0
E | 5 | 2
A
D
E
3
5
2
5
3
9
4
C
B
当前网络状态
A
D
E
5
6
2
2
1
7
5
C
B
下一周期网络状态
相邻结点发来的路由信息

## Slide 29
经过一个周期后，节点C修改步骤如下:
节点C实测到达相邻结点B,D的“距离”。若以链路延迟为距离度量，C向B,D发出探测分组，该分组记录发出时间和接收时间，那么链路延迟就是接收和发出的时间差。（ C → B：6 C → D：2）
接收相邻结点B，D发来的路由信息
修改结点C的当前路由表。
目的节点 | 最短距离 | 最佳输出
A | 5 | C → D
B | 6 | C → B
C | 0 | ＿
D | 2 | C → D
E | 4 | C → D
下一周期结点c 路由表

## Slide 30: 距离向量法优缺点
A B C D E
A B C D E
初始时 ∞ ∞ ∞ ∞
第1次交换后 1 ∞ ∞ ∞
第2次交换后 1 2 ∞ ∞
第3次交换后 1 2 3 ∞
第4次交换后 1 2 3 4
初始时 1 2 3 4
第1次交换后 3 2 3 4
第2次交换后 3 4 3 4
第3次交换后 5 4 5 4
第4次交换后 5 6 5 6
第5次交换后 7 6 7 6
……………………………………
∞ ∞ ∞ ∞
结点A加入网络的消息（好消息）经过4次,交换路由信息后即可传遍全网
结点A崩溃的消息（坏消息）要经过无穷次交换才能传遍全网。这就是距离向量法的无穷计数问题。
结点A加入网络
链路AB崩溃
缺点：对网络变化需经若干周期才能作出反应。特别是对好消息反应快，对坏消息反应迟钝。
优点：运算量和交换的信息量较小
×

## Slide 31: 无穷计数问题的解决方法
规定足够大的数作为无穷大，如RIP规定无穷大为16，负作用是限制了网络规模
水平分割法
  基本思想：结点不向相邻结点报告从该相邻结点获取的路由信息
若链路AB出现故障，由于C不会向B报告到A的路由，所以B把到A的距离置为∞
水平分割有时会失败
A B C D E
X

## Slide 32
也称为L-S算法，是ARPANET以及后来的Internet的内部网关协议由距离向量改为链路状态。
基本思想：每个结点定期广播路由信息，并根据最新路由信息刷新路由表。
链路状态路由选择算法

## Slide 33: L-S算法主要步骤
发现邻居结点。
  当一个路由器启动以后，它的第一个任务就是要知道谁是它的邻居结点。通过向每个端口发送特殊的HELLO分组来发现邻居结点，收到HELLO分组的路由器应返回一个应答来说明它的网络地址。
测量链路开销。
  通过发送一个特殊的ECHO分组来实现，测量其往返时间再除以2。

## Slide 34
E
D
A
B
C
2
3
1
4
2
5
2
D | 
序号 | 
生存期 | 
A | 5
B | 2
C | 1
E | 4
产生链路状态分组
  每个结点通过实测相邻的链路开销，可创建链路状态分组。
D结点当前链路状态分组
D：结点D产生的链路状态分组
序号：在IP协议中，32位，如果一个L-S分组到达，其序号比最近到达序号小，则丢弃，以保证结点收到是最新的L-S信息
生存期：在扩散过程中，经过一个结点递减1，一旦生存期为0，则丢弃。

## Slide 35: L-S算法优缺点
向所有结点广播L-S分组
结点获得最新L-S状态后，用最短路径算法计算到每个其他结点的最短路由，并刷新路由表。
优点：对网络反应迅速
缺点：广播L-S分组占用信道容量大
应用：OSPF（开放路径优先）采用L-S算法，作为Internet的自治域（Autonomous System, AS）内标准路由协议。

## Slide 36: D-V算法和L-S算法的比较
 | D-V | L-S
交换路由信息 | 定期 | 网络拓扑结构发生改变（或定期）
交换范围 | 相邻结点 | 全网
路由更新 | 缓慢 | 迅速
适用范围 | 小规模，变化缓慢的网络 | 大规模，变化较激烈的网络

## Slide 37: 5.4 路由协议
5.4.1 路由信息协议
路由信息协议（Router Information Protocol，RIP）：一种采用采用D-V算法的分布式路由协议，用于小规模网络。
技术特点
  距离：下跳数，允许对下跳数加权。
  交换路由信息周期：30秒
  为了解决无穷计算问题，RIP选择16作为∞；为了加快收敛速度，RIP采用水平分割技术。
  RIP消息通过UDP协议传输，端口号为520
路由协议的功能是为结点生成、维护和更新用于转发网络层分组的路由表，通常被归为网络层协议。然而，路由协议自身通常需要用网络层或传输层协议进行封装和传输，因此也可以被视为应用层协议。

## Slide 38: 5.4.2 开放式最短路由优先协议
OSPF的特点包括：
  大规模:支持各种规模的网络，可支持多达数百台路由器的网络规模。
  快收敛:一旦网络拓扑发生变化，立即发送更新报文，使整个网络很快可以据此变化重新计算路由。
  分区域：OSPF协议允许将一个网络划分成多个区域，区域间传送汇总的路由信息，减少了对网络带宽的占用。
  无自环：采用最短路径算法生成路径，确保不会形成环。
  可认证：支持认证服务，防止非法向路由器发送假路由信息来愚弄路由。
5.4 路由协议
开放式最短路径优先（Open Shortest Path First，OSPF）协议是一个基于链路状态算法的动态路由协议，是当前最主流的内部网关协议。

## Slide 39
一、自治域
自治系统（Autonomous system, AS，常常被称为自治域）是指在互联网中，一个或多个实体管辖下的所有执行共同路由策略的IP网络和路由器的组合。
每个独立的AS都被分配一个唯一的自治域编号（ASN）作为这个AS在互联网上存在的唯一标识。
  最初的ASN是16位长的整数，其中64512-65535为组织内部使用，因此真正独立的AS最多可以有64512个。
  2007年，开始使用32位长度的ASN，分为高16位和低16位，范围：0.0-65535.65535。
  当数据包需要跨AS进行传输时，将在数据包的首部添加ASN。
5.4.3 自治域与域间路由协议
5.4 路由协议

## Slide 40
二、域间路由
RIP、OSPF等路由协议以解决AS内部的路由选择问题为主，所以也称为域内路由协议或内部网关协议（Interior Gateway Protocol，IGP）。
为跨AS数据传输提供路由服务的协议称为域间路由协议，著名的域间路由协议有：
  外部网关协议（Exterior Gateway Protocol，EGP）：既是所有AS与AS之间的路由协议的总称，也是一种具体的基于距离向量协议，EGP协议通过在邻居AS之间周期性交换路由信息并以此获得通往其他AS最佳路径的协议。现已被BGP协议替代。
  边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）：见后续。
  域间路由选择协议(Inter-Domain Routing Protocol，IDRP)：属于OSI/RM的基于链路状态的路由选择协议。
5.4 路由协议

## Slide 41: BGP协议
边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）是一个自治域的外部网关协议，是不同自治域间的路由协议。
BGP采用改进型的D-V算法，在相邻AS间交换网络可达性信息，并据此进行路由回路检测和基于性能优先和策略约束的路由进行决策。
技术特点：
  路由表中记录到达目的地的确切路由，而不是“距离”，从而解决无穷计算问题。
  支持策略路由。

## Slide 42: BGP协议特点
BGP采用面向连接的传输协议作为传输工具，有可靠性保障。
在BGP的对等体之间是逻辑上的连通而不一定物理直接邻居。
路由更新时，BGP只发送更新的路由信息，从而大大减少了对带宽的占用，适用于在Internet上传播大量的路由信息。
基于D-V路由协议并进行了优化，在设计上就避免了环路的发生。
AS之间转发时，只有携带的AS_Path信息标记与途经的AS不同时才允许通过，否则就被丢弃，从而避免了自治域间产生环路。
BGP有丰富的路由策略，能够对路由实现灵活的过滤和选择。
BGP易于扩展， 能够适应网络新的发展（ipv4单/组播、vpv4单/组插）。

## Slide 43: 5.5 IP协议
5.5.1 概述
IP协议是Internet体系结构的核心协议，已成为连接异构网络的工业标准。
IP提供无连接的数据报服务，每个IP分组长度≤64K字节，不能保证分组可靠的、按序到达，这些留给高层协议解决。
IP协议需要路由协议ICMP，ARP，RARP等协议支持

## Slide 44: 5.5.2 IP分组结构

## Slide 45
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
版本
版本：4位，表示IP协议版本，通常为0100（v4），若为0110则表示为v6版
首部长度
首部长度：4位，表示IP包首部长度，最短20字节，最长60字节
区 分 服 务
区分服务：8位，以前称为服务类型，从未使用过。1998年改称区分服务。用于指明要求网络提供的服务，目前主要包括D、T、R等三种，分别代表延迟、吞吐量和可靠性要求。即使如此，依然没有真正使用。
0
1
2
3
4
5
6
7
D
T
R
0
0
优 先 级

## Slide 46
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
总 长 度
总长度：16位，包括了首部长度和数据长度，最长为65535个字节。
标 识
标识：16位，数据报计数器，用于区分数据报的唯一标识符。在数据报传向目的地址时，如果将数据报被分为多个片段，那么每个片段都有相同的标识符。

## Slide 47
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
标志：3 位，最高位保留；中间位是不分片（Don‘t Fragment，DF）标志，DF=1则不允许分片。最低位是有更多分片（More Fragment，MF）标志，除最后一个分片MF=0以外外其余都是MF=1
标志
片偏移：12 位，表示分片后，该片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。
片 偏 移
DF
MF

## Slide 48
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
生 存 时 间
生存时间：8 位，一般记为 TTL (Time To Live)。表示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。若超出最大值，则丢弃数据包，并返回“目标不可达”。
协 议
协议：8位，指出此数据报使用何种协议，以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程。如TCP、UDP、ICMP、IGMP、OSPF等。

## Slide 49
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
首 部 检 验 和
首部检验和：16位，只检验数据报首部，不检验数据部分。
源 地 址
源地址：32位，发送端主机IP地址。
目的地址：32位，接收端主机IP地址。
目 的 地 址
IP报头校验和的计算：
校验和字段置0；
对IP头部按照每16bit分割成不同单元；
将所有单元相加，并将结果分为进位单元和本体单元；
如果进位单元非零，则将进位单元与本体单元相加，并将结果再次分为进位单元与本体单元。如此循环，直至进位单元为零；
将本体单元的值取反，并存入校验和字段。
IP报头校验和的检验：
当接收IP包时，需要对报头进行确认，检查IP头是否有误，算法同上。若最终本体单元的结果取反后为零，则认为收到的IP头正确，否则有错。

## Slide 50
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
可 选 字 段 （长 度 可 变）
可选字段：在整个包头长度不超过60个字节的情况下，可选字段的长度可变，主要用来进行一些测试工作。主要包括：安全性（security）、松散源路由（Loose source routing）、 严格源路由（Strict source routing）、路由记录（Record route）、时间戳（Timestamps）等。
填 充
填充：长度不定，根据可选字段的长度，填充若干个0，使得包头长度为32的整倍数。

## Slide 51: 附：IP分组中可选字段
安全
  告诉路由器如何对信息保密，例如不能经过某些不友好国家的路由器。
严格的源路径
  以IP地址序列形式给出完整的源/目的路径，分组必须严格地按照此路径传输。
宽松的源路径
  要求分组按次序通过给定的路由器，但也允许通过其他的路由器。
路由记录
  告诉沿途经过的路由器将他们的IP地址加入到该选项中，接收端能够知道该分组经过哪些路由到达。
时间标记
  类似“路由记录”，但除记录IP地址外，还要记录时间标记。

## Slide 52
一、IP地址及网络规划
TCP/IP网络模型将整个Internet视为一个单一的、抽象的网络，IP地址就是给每个连接在这个网络上的主机、路由器或其他设备分配的一个在全世界范围唯一的 32 位标识符。
分类IP地址：基本的编址方法。
划分子网IP地址：基于分类IP地址编址方法的改进。
超网IP地址：基于VLSM的IP地址规划和路由汇聚方法。
5.5.3 IP地址和IP路由
可变长子网掩码IP地址（VLSM）：一种为改善IP地址浪费而提出的分层化子网编址方法。
网络规划则是根据需求对网络拓扑进行设计并以此为依据分配网络资源（主要是IP地址）。IP地址的分配方法包括：

## Slide 53
1.分类IP地址
A、B和C类地址分别有两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号（net-id），表示联网主机（或网络设备）所在的网络，另一个字段是主机号（host-id），表示联网主机（或网络设备）本身。
两级的 IP 地址可以记为：
IP地址被分为五类，分别称为A类、B类、C类、D类和E类。
D类和E类地址不区分网络和主机。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 54
host-id
24 位
net-id
8 位
0
A 类地址
net-id
24 位
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
net-id
16 位
host-id
16 位
B 类地址
0
1

## Slide 55
host-id
24 位
net-id
8 位
0
A 类地址
net-id
24 位
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
net-id
16 位
host-id
16 位
B 类地址
0
1
A 类地址的网络号字段 net-id 为 1 字节，第1位固定为0
A 类地址的主机号字段 host-id 为 3 字节
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 56
host-id
24 位
net-id
8 位
0
A 类地址
net-id
24 位
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
net-id
16 位
host-id
16 位
B 类地址
0
1
B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节，前二位固定为10
B 类地址的主机号字段 host-id 为 2 字节
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 57
host-id
24 位
net-id
8 位
0
A 类地址
net-id
24 位
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
net-id
16 位
host-id
16 位
B 类地址
0
1
C 类地址的网络号字段 net-id 为 3 字节，前三位固定为110
C 类地址的主机号字段 host-id 为 1 字节
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 58
host-id
24 位
net-id
8 位
0
A 类地址
net-id
24 位
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
net-id
16 位
host-id
16 位
B 类地址
0
1
D 类地址是多播地址，前四位固定为1110，地址范围224.0.0.1—239.255.255.254
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 59
host-id
24 位
net-id
8 位
0
A 类地址
net-id
24 位
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1 0
net-id
16 位
host-id
16 位
B 类地址
0
1
E 类地址保留为今后使用，前五位固定为11110，地址范围240.0.0.1—255.255.255.254
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 60
常用的三种类别的 IP 地址
类别 | 网络数 | 主机数/网络 | 最高字节 取值范围 | 网络规模
A类 | 128 | 1600万 | 0 - 127 | 大型
B类 | 1.6万 | 6.5万 | 128 - 191 | 中型
C类 | 200万 | 254 | 192 - 223 | 小型

## Slide 61
网络类别 | 最大网络数 | 第一个可用 的网络号码 | 最后一个可用的网络号码 | 每个网络中 最大的主机数 | 该类地址总数
A | 126 | 1 | 126 | 224-2=16777214 | 2064770064
B | 16384 | 128.1 | 191.254 | 216-2=65534 | 1073709056
C | 2097152 | 192.0.1 | 223.225.254 | 28-2=254 | 532676608
总计 |  |  |  |  | 3671155728
常用的三种类别的 IP 地址
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 62
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位 二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每 8 位插入一个空格
能够提高可读性
用点将上述4个数字
分割，称为点分十进
制记法，进一步提高
可读性
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数
IPv4地址的点分十进制记法：
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 63
host-id全为“1”的地址：本网内的广播地址
host-id为零的IP地址表示该网络本身,如210.45.240.0表示的不是某个主机，而是分配我校的一个C类地址
回送地址：127.0.0.0-127.255.255.254为回送地址，通常用于测试，相当于“我自己”。以上述地址为目标地址的IP分组均会被直接回送给发出这个分组的主机。
0.0.0.0：代表的是本主机地址，任何一台主机都可以其表示自己,仅在系统启动时会使用，启动完成后不再使用。如系统启动，需要DHCP时
255.255.255.255：受限广播地址，广播范围为主机所在的网络。所有网关都不会向外广播。
附：一些特殊的IP地址

## Slide 64
A类：10.0.0.0 （1个网络）
B类：172.16.0.0—172.31.0.0（16个网络）
C类：192.168.0.0—192.168.255.0（256个网络）
保留地址，也称为私有地址，各独立网络可以重复使用的IP地址，即网络边界路由器（通常就是网关）不会向目标地址为这些保留地址的主机转发IP分组。也就是说，保留地址不会穿越内部网络。
附：一些特殊的IP地址

## Slide 65
2.划分子网IP地址
将一个IP类网划分成几个较小的子网（subnet）
多个物理网共享同一个IP类网前缀
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}
划分子网法是在1985年提出一种IP地址表示方式（RFC 950）
对外，网络号仍然表示整个网络；对内，则由子网号表示多个不同的子网。IP地址具体所属的子网以及子网规模，则由子网掩码（subnet mask）加以表示。
子网的规模与借用主机字段的位数有关。借用位数越多，子网规模越小。
IP地址成为三级结构：
Net id
Host id
32位
物理网络
Host id
Subnet id
网络前缀
子网络号
主机号
变长
主机号
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 66
子网划分后，如何识别不同的子网？
解决：采用子网掩码来分离网络号和主机号。
子网掩码格式：32比特，网络号(包括子网号)部分全为“1”，主机号部分全为“0”。
“网络号+子网号”部分
“主机号”部分
11 … … … … … … … … 11 00 …. 00
也可用“斜线记法”(Slash notation)表明，即一个IP地址加一个斜线和一个代表子网位数的数字，如192.168.1.1/25，表示属于192.168.1.0-192.168.1.127子网的一个IP地址。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 67
例如：C类网络192.10.1.0，主机号部分的前三位用于标识子网号，即：
11000000 00001010 00000001 xxxyyyyy
网络号+子网号
新的主机号部分
子网号为全“0”全“1”不能使用，于是划分出23-2=6个子网，子网地址分别为：
11000000 00001010 00000001 00100000 -- 192.10.1.32
11000000 00001010 00000001 01000000 -- 192.10.1.64
11000000 00001010 00000001 01100000 -- 192.10.1.96
11000000 00001010 00000001 10000000 -- 192.10.1.128
11000000 00001010 00000001 10100000 -- 192.10.1.160
11000000 00001010 00000001 11000000 -- 192.10.1.192
附：子网划分举例

## Slide 68
前面的例子中：网络号24位，子网号3位，总共27位。所以子网掩码为：
11111111 11111111 11111111 11100000
即 255 . 255 . 255 . 224
缺省子网掩码：A类：255.0.0.0
B类：255.255.0.0
C类：255.255.255.0
附：子网掩码计算

## Slide 69
子网掩码∧ IP地址，结果就是该 IP地址的网络号。
例如：IP地址202.117.1.207，子网掩码255.255.255.224
11001010 01110101 00000001 110 01111
∧ 11111111 11111111 11111111 111 00000
11001010 01110101 00000001 110 00000
∴子网地址为：202.117.1.192
主机号为：15
主机之间要能够通信，它们必须在同一子网内，否则需要使用路由器（或网关）实现互联。
附：子网地址计算

## Slide 70
网络分配了一个C类地址：201.222.5.0。假设需要20个子网，每个子网有5台主机。
试确定各子网地址和子网掩码。
1）对C类地址，要从最后8位中分出几位作为子网地址：
∵24＜20＜25，∴选择5位作为子网地址，共可提供
30个子网地址。
2）检查剩余的位数能否满足每个子网中主机台数的要求：
∵ 子网地址为5位，故还剩3位可以用作主机地址。而
23＞5+2，所以可以满足每子网5台主机的要求。
3）子网掩码为255.255.255.248。
（11111000B = 248 ）
4）子网地址可在8、16、24、32、……、240共30个地
址中任意选择20个。
附：子网规划举例

## Slide 71
3.可变长子网掩码IP地址
可变长子网掩码 (Variable Length Subnet Mas，VLSM）IP地址：也称为classful地址，针对划分子网方法可能带来IP地址浪费，VLSM提出了分层子网的思想，通过不同长度的子网掩码，形成大小不同的子网，以满足不同规模的子网需求。
在VLSM中，一个网络的子网规模不再相同，而是可以根据需要在已经划分的子网中继续划分子网，从而形成一级子网、二级子网等多级子网结构。
因为子网规模不同，VLSM中子网掩码的长度也不相同。
在VLSM中，一个IP地址所属子网由子网掩码决定，并用“斜线记法” 表示。
在VLSM中，子网号码可以为全“0”和全“1”。
VLSM只支持更新的路由协议，不支持RIP/1等早期的路由协议。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 72
附：VLSM规划举例
某单位有四个部门，分布有工作人员为80、50、25和10人。现希望对C类地址192.168.1.0进行划分，四个规模不同的子网，分布满足这些部门的要求。
80+50+25+10=165，小于一个C类的地址空间，整体需求小于IP地址数量。
若将此网络划分为四个子网，则每个子网最多接入的主机数量为：26-2=64-2=60，无法满足需求。
因此，采用子网划分的方法无法满足要求。
但是：50+25+10=85<128
因此，可采用VLSM方法进行规划。

## Slide 73
附：VLSM规划举例
首先，将网络一分为二，形成两个各有128-2个有效IP地址的子网。得到一级子网，掩码长度25.
其次，将两个一级子网中的一个用于有80人规模的部门；对另一个子网继续划分，成为两个各有64-2个有效IP地址的子网。得到二级子网，掩码长度26.
再次，将两个二级子网中的一个用于有50人规模的部门；对另一个子网继续划分，成为两个各有32-2个有效IP地址的子网。得到三级子网，掩码长度27.
第四，将两个三级子网中的一个用于有25人规模的部门；将另一个子网用于有10人规模的单位。

## Slide 74
192.168.1.0/24
192.168.1.0/25
192.168.1.128/25
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26
192.168.1.192/27
192.168.1.224/27
一级子网
二级子网
三级子网
128-2=126台主机
64-2=62台主机
32-2=30台主机
5.5.3 IP地址和IP路由
掩码：
255.255.255.128
掩码：
255.255.255.192
掩码：
255.255.255.224

## Slide 75
4.超网IP地址
超网也称为无分类域间路由（Classless Inter-Domain Routing，CIDR）编址方法，是在变长子网掩码 （Variable Length Subnet Mask，VLSM ）基础上发展出来的一种IP地址编址方法
CIDR中，不再有传统的A类、B类和C类等地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配IPv4 的地址空间。
CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 76
CIDR也使用“斜线记法”(Slash notation)，即在IP地址后面加上一个斜线“/”和一个代表网络前缀所占位数的数字，如/20。
将网络前缀都相同的连续的IP地址称为“CIDR地址块”
一个CIDR地址块可以表示很多地址，因此这种地址的聚合被称为路由聚合(route aggregation) 。利用路由聚合可以在路由表中用一个项目代表很多个传统分类地址的路由项目，从而大大缓解了路由表的臃肿现象。
CIDR虽然不使用子网，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
因为路由聚合相当于把原来的多个子网聚合成为一个网络，所以也称为超网(Supernetting)。
CIDR地址块中的IP地址数量一定是2的整数次幂。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 77
附：超网IP地址计算
若已知IP地址为：192.168.23.35/21，计算其子网号：
192.168.23.35的二进制表示为：
‭11000000 ‭10101000 ‭00010111‬ ‭00100011 （1）‬
/21表示前21位为net-id，即掩码为：
‭11111111 ‭11111111 ‭11111000‬ ‭00000000 （2）‬
（1）and （2）得到：
‭11000000 10101000 00010000 00000000‬
So，子网号为：
192.168.16.0

## Slide 78
若已知一个CIDR 地址块为：192.168.16.0/21，给出其地址范围：
192.168.16.0的二进制表示为：
‭11000000 10101000 00010000 00000000‬
/21表示其前21位是net-id，即：
‭11000000 10101000 00010‬
Net-id
000 00000000
Host-id
So，地址范围为：
192.168.16.0
~
192.168.23.255
192.168.16.0和192.168.23.255分别是？
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 79
CIDR 记法的其他形式：
10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为
11111111 11000000 00000000 00000000
255
192
0
0
掩码中有 10 个连续的 1
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 80
VLSM和CIDR的不同
目的：
VLSM：形成不同层次的子网，满足不同规模要求的需求，减少IP地址浪费。
CIDR：将多个子网合并成更大的网络，以满足大规模需求。
场合：
VLSM：局域网子网设计，通过大小不同的子网满足不同要求避免IP地址浪费。
CIDR：广域网和因特网中的路由聚合和汇总，减小路由表规模，提高路由效率。
方法：
VLSM：在分类地址的基础上增加掩码位数。
CIDR：破除了分类地址的概念，掩码长度任意。对比VLSM，缩短了位数。

## Slide 81
每个路由器中都保存一张路由表（无论是静态还是动态）。路由表的主要项目有两个：网络号、下一跳地址（最佳输出链路）。
二、IP分组路由
当一个IP分组到达后，路由器对其进行的基于“存储转发”的路由寻找过程就是IP分组的路由过程：
计算IP地址的网络号：根据采用的IP地址编址方法，计算对应的网络号。
检索路由表：根据IP地址的网络号，在路由表中寻找匹配记录。
转发下一跳地址：若在路由表中找到匹配项目，将IP分组转发至匹配网络号对应的下一跳地址。
转发默认路由：若在路由表中找不到匹配项目，则将IP分组转发至默认路由，交给默认路由器处理。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 82
  当一个IP分组到达时，路由器通过子网掩码获取其网络号。如果是本网，则启动寻找主机过程；如果是其他网络，则根据路由表中对应网络号的最佳输出链路将分组转发到下一跳路由器。
  如果路由表中找不到目的网络，则将分组转发到一个缺省路由器中，缺省路由器具有更广泛的路由信息。
5.5.3 IP地址和IP路由
1. IP地址网络号计算
对于划分子网和VLSM的IP地址

## Slide 83
对于CIDR 时，在查找路由表时可能会得到不止一个匹配的目标网络前缀。
  应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
  网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。
  最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。
对于CIDR的IP地址
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 84
附：CIDR 地址路由举例
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23

## Slide 85
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该ISP的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 86
附：最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （大学）
206.0.71.128/25 （四系）
查找路由表中的第 1 个项目
AND D = 206. 0. 01000111. 128
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配

## Slide 87
附：最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （大学）
206.0.71.128/25 （四系）
再查找路由表中的第 2 个项目
AND D = 206. 0. 71. 10000000
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配

## Slide 88
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。
5.5.3 IP地址和IP路由

## Slide 89: 5.6 网际控制报文协议 ICMP
为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

## Slide 90
IP协议提供了以无连接为特征的“尽力而为”的数据通信服务，并不能解决数据报丢失、重复、延迟或乱序等问题。
ICMP的目的就是希望对IP包无法传输时提供报告，这些差错报告帮助发送方了解网络中发生了什么问题，以确定应用程序后续操作。
通告网络错误
通告网络拥塞
协助解决故障
通告超时
ICMP的主要功能包括：
1、ICMP 作用和主要功能

## Slide 91
2、ICMP 报文的封装与格式
首先由网络层的IP协议对ICMP协议报文进行封装，其次再由数据链路层协议对相应的IP报文进行封装。经过两次封装后的ICMP报文才能被传输。
ICMP报文是由IP协议封装，因此其也和IP协议一样是一个不可靠的协议，既不能保证报文的到达，也不能保证报文按序到达。
ICMP是少数几个可以直接从应用层操作的协议，不经过传输层。
ICMP是一个网际层协议，但却需要利用另一个网际层协议--IP协议进行封装，因此ICMP是一种需要两次封装的网际层协议。
帧首部 | 帧数据区
IP数据报首部 | IP数据报数据区
ICMP首部 | ICMP数据区（可变长）

## Slide 92
类型 | 代码 | 检验和
长度可变部分 取决于ICMP的类型 |  | 
ICMP数据包格式如下：
类型值 | ICMP报文的类型
0 | 回送（echo）回答
3 | 目的站不可达
4 | 源站抑制
5 | 改变路由
8 | 回送（echo）请求
11 | 数据报的时间超过
12 | 数据报的参数有问题
13 | 时间戳请求
14 | 时间戳回答
17 | 地址掩码请求
18 | 地址掩码回答
0 78 15 16 31
差错报文
询问报文
改变路由报文
源站抑制报文
Echo请求报文
ICMP时间戳请求报文
ICMP地址掩码请求报文

## Slide 93
3、ICMP 报文的种类
ICMP 报文的种类有两种，即ICMP差错报告报文和 ICMP 询问报文。
ICMP报文类型由类型字段和代码字段共同决定：

## Slide 94
类型 | 代码 | 描述 | 查询 | 差错
0 | 0 | 响应应答 | ✓ | 
3 | 0 | 网络不可达 |  | ✓
 | 1 | 主机不可达 |  | ✓
 | 2 | 协议不可达 |  | ✓
 | 3 | 端口不可达 |  | ✓
 | 4 | 需要进行分片但设置了不分片 |  | ✓
 | 5 | 源站选路失败 |  | ✓
 | 6 | 目的网络不认识 |  | ✓
 | 7 | 目的主机不认识 |  | ✓
 | 8 | 源主机被隔离（已废止） |  | ✓
 | 9 | 目的网络被强制禁止 |  | ✓
 | 10 | 目的主机被强制禁止 |  | ✓
 | 11 | 由于服务类型（TOS），网络不可达 |  | ✓

## Slide 95
类型 | 代码 | 描述 | 查询 | 差错
3 | 12 | 由于服务类型（TOS），主机不可达 |  | ✓
 | 13 | 因为过滤，通信被强制禁止 |  | ✓
 | 14 | 主机越权 |  | ✓
 | 15 | 优先级终止生效 |  | ✓
4 | 0 | 源端被关闭 |  | ✓
5 | 0 | 对网络重定向 |  | ✓
 | 1 | 对主机重定向 |  | ✓
 | 2 | 对服务类型和网络重定向 |  | ✓
 | 3 | 对服务类型和主机重定向 |  | ✓
8 | 0 | 请求响应（Ping） | ✓ | 
9 | 0 | 路由器通告 | ✓ | 
10 | 0 | 路由器请求 | ✓ | 
11 | 0 | 传输期间生存时间为零 |  | ✓
 | 1 | 数据包组装生成时间为零 |  | ✓

## Slide 96
类型 | 代码 | 描述 | 查询 | 差错
12 | 0 | 坏的IP包首部 |  | ✓
 | 1 | 缺少必须的选项 |  | ✓
13 | 0 | 时间戳请求（已废止） | ✓ | 
14 | 0 | 时间戳应答（已废止） | ✓ | 
15 | 0 | 信息请求（已废止） | ✓ | 
16 | 0 | 信息应答（已废止） | ✓ | 
17 | 0 | 地址掩码请求 | ✓ | 
18 | 0 | 地址掩码应答 | ✓ | 

## Slide 97
4、ICMP的应用举例
PING (Packet InterNet Groper)用来测试两个主机之间的连通性。
PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。

## Slide 99
Tracert是Windows平台上的一个实用程序，可以实现从源主机到目的主机之间数据报文所经过的路由，即可以实现路由追踪（trace router）。
Tracert完全基于ICMP协议实现路由追踪，基本原理是：
从TTL=1开始，Tracert不断从源IP向目标IP发出类型为8代码为0的ICMP查询报文，并逐次增加TTL值。
Tracert根据不同TTL值时各路由器返回的“TTL=0”（类型为11代码为0）的差错报文，即可知道经过了哪些路由器。
在Unix或Linux中，类似的程序是Tracerouter

## Slide 101: 5.7 地址解析协议ARP
发送一个数据报文时，有以下四种情况：
发送方是主机，要把数据报文发送到同一个网络的另外一台主机。数据报文直接交给目标主机；
发送方是主机，要把数据报文发送到另外一个网络中的一台主机。数据报文交给路由器，其余工作由路由器完成；
发送方是路由器，要把接收到的数据报文发送给本网络中的一台主机。数据报文直接交给目标主机；
发送方是路由器，要把数据报文发送给另外一个网络中的一台主机。数据报文交给另外一台路由器，其余工作由路由器完成。
除了上述第四种情况外，其余三种都是在同一个网络内的数据报文传输。

## Slide 102
1、MAC地址
无论OSI还是TCP/IP，都奉行的是对等层通信原则。在这一原则下，低层只是向上层提供支持，即将上层的协议报文作为载荷封装在本层相关协议的数据单元中。在低层，无法获得也不能理解被封装的高层协议报文的内容。一句话，低层协议看不见高层数据。
当IP报文被数据链路层协议封装后，包括IP地址在内的IP协议细节均无法被数据链路层协议获得。为了能够在数据链路层的协议中描述源/目的节点，需要在数据链路层设计相应的节点标识符，即数据链路层地址。
在以太网中，这个地址就称为MAC（Media Access Control）地址。由于数据链路层向下紧邻物理层，受到物理层许多因素的影响，因此也被称为物理地址或硬件地址或机器地址。对应的，IP地址也常常被称为逻辑地址。

## Slide 103
以太网由DEC，INTEL和XEROX联合提出，并在1980年被IEEE802工作组标准化。因此，MAC地址也由IEEE负责管理。
MAC地址有48位二进制数表示。为了便于记忆，用12个16进制数代表，每2个16进制数之间用冒号分割，比如如：08:00:20:0A:8C:6D就是一个合适的MAC地址。
在48位二进制数字中，IEEE负责向从事以太网产品生产的厂商分配前24位，由厂商负责编写后24位，并确保所有MAC地址的唯一性。
MAC地址与IP地址有什么不同？

## Slide 104
2、ARP协议
地址解析协议（Address Resolution Protocol，ARP）是IP协议最重要的配套协议之一，其目的就是是将IP地址转化成MAC（物理或硬件）地址。
ARP协议工作原理：
当主机A有信息向主机B发送时：
主机A查找本地ARP表，若表中有主机B的IP地址，则按照对应的MAC地址，将要发送的IP包封装成以太帧，并向主机B发送。
若ARP表中没有主机B的数据项，则以广播方式发出ARP请求包，在本网段内寻找与主机B的MAC地址。

## Slide 105
ARP请求
192.168.1.5
192.168.1.6
B
A
Y
X
Z
AA-AA-AA-AA-AA-AA
ARP请求
ARP请求
我是192.169.1.5，MAC地址是AA-AA-AA-AA-AA-AA
我想知道IP地址是192.168.1.6主机的MAC地址
ARP请求
ARP广播过程示意图

## Slide 106
主机B收到主机A的ARP请求报文后，向主机A发出单播的ARP响应包，并将主机A的IP地址和MAC地址填入自己的ARP表中。
主机A在收到响应报文后，将主机B的MAC地址填写到自己的ARP表中，按照获得的MAC地址将IP包封装到以太帧，并向主机B发送。
ARP响应
BB-BB-BB-BB-BB-BB
A
Y
X
B
Z
192.168.1.5
192.168.1.6
AA-AA-AA-AA-AA-AA
我是192.168.1.6，我的MAC地址是BB-BB-BB-BB-BB-BB
ARP应答过程示意图

## Slide 107
ARP响应
BB-BB-BB-BB-BB-BB
A
Y
X
B
Z
192.168.1.5
192.168.1.6
AA-AA-AA-AA-AA-AA
我是192.168.1.6，我的MAC地址是BB-BB-BB-BB-BB-BB
ARP应答过程示意图

## Slide 108
3、ARP报文格式
ARP协议和RARP协议有一致的数据包格式。
0
8
16
24
31
协议长度
硬件地址长度
硬件类型
协议类型
操作类型
发送方硬件地址（前4个字节）
发送方硬件地址（后2个字节）
接收方硬件地址（前2个字节）
接收方IP地址
发送方IP地址（前2个字节）
发送方IP地址（后2个字节）
接收方硬件地址（后4个字节）

## Slide 109
0
8
16
24
31
协议地址长度
硬件地址长度
硬件类型
协议类型
操作类型
发送方硬件地址（前4个字节）
发送方硬件地址（后2个字节）
接收方硬件地址（前2个字节）
接收方IP地址
发送方IP地址（前2个字节）
发送方IP地址（后2个字节）
接收方硬件地址（后4个字节）
硬件类型：发送方硬件接口类型，1为以太网。
协议类型：发送方请求解析的协议地址类型，0x0800为IP协议地址。
硬件类型
协议类型
硬件地址长度
硬件地址长度：发送方硬件地址长度，以太网地址为48。
协议地址长度
协议地址长度：请求解析的协议地址长度，IP地址为32。
操作类型
操作类型：表示本报文的类型，1为ARP请求，2为ARP响应，3为RARP请求，4为RARP响应。

## Slide 110
0
8
16
24
31
协议地址长度
硬件地址长度
硬件类型
协议类型
操作类型
发送方硬件地址（前4个字节）
发送方硬件地址（后2个字节）
接收方硬件地址（前2个字节）
接收方IP地址
发送方IP地址（前2个字节）
发送方IP地址（后2个字节）
接收方硬件地址（后4个字节）
发送方硬件地址（前4个字节）
发送方硬件地址：发送方硬件地址的前4个字节和后2个字节分别在不同字段中表达。
发送方硬件地址（后2个字节）
发送方IP地址（前2个字节）
发送方IP地址（后2个字节）
发送方IP地址：发送方IP地址的前2个字节和后2个字节分别在不同字段中表达。
接收方硬件地址（前2个字节）
接收方硬件地址（后4个字节）
接收方硬件地址：发送方硬件地址的前2个字节和后4个字节分别在不同字段中表达。
接收方IP地址
接收方IP地址：接收发IP地址。

## Slide 111
根据报文中地址项的填写内容，ARP分为标准（也称有偿）和无偿（gratuitous，也称免费）两种类型：
也称为免费ARP，是一种特殊的ARP请求报文，当一个ARP请求报文满足以下条件时：
标准ARP
ARP请求报文的各相关地址项：源IP和源MAC为发出ARP请求的主机的IP地址和MAC地址，目标IP为希望获得其MAC地址的主机的IP地址，目标MAC为全“0”。
无偿ARP
源IP地址和目标IP地址都是发出这个ARP报文的主机的IP地址。
源MAC地址是发出这个ARP报文的MAC地址。
目的MAC地址是广播地址。
无偿ARP有什么作用？

## Slide 112
RARP正好与ARP相反，知道MAC地址，但不知道IP地址，通过该协议广播询问分组获取IP地址。
RARP协议 ：

## Slide 113: 本章小结
内容
  主要介绍报文分组在网络源/目的结点之间的传输过程中所涉及的相关技术，主要有数据交换技术、路由选择、拥塞控制，数据报服务和虚电路服务，以及网络层协议实例IP协议等。
重点
  路由选择算法、IP协议 、ICMP协议和ARP协议

## Slide 114: 第五章作业
1. 阐述IP协议的作用，说明IP报文首部结构中各字段的作用
2. IP地址有什么作用？什么是保留地址？指出A、B、C三类IP地址各有哪些保留地址
3. 某公司有一个C类地址：192.16.12.0，请根据如下要求进行网络规划。
要求：划分7个子网，且每个子网可容纳11台主机。
5. 阐述ICMP协议的作用和及其报文结构
4. 已知IP地址：192.168.23.35/21，请说明其所属网络前缀，并给出该网络前缀所在CIDR地址块的范围

## Slide 115
6. 在Windows中，实用tracert可以实现路由追踪目的。请说明tracert程序是获得路由的原理，以及说明tracert是如何知道发出的探测报文到达目的主机的。
7. IP地址与MAC地址有什么区别？
9. 禁用主机的ARP协议后，最直观的现象是什么？为什么？
8. 阐述ARP协议的作用及其报文结构
10. 免费ARP有什么作用？