## Slide 1: 第六章 传输层协议
  传输连接的建立
  流量控制
  拥塞控制
要解决的主要问题：
传输层功能：
在网络层的支持下，为应用层提供可靠的、端到端的数据传输服务，包括：连接管理、拥塞控制和流量控制等功能。
课前思考：
  如何在不可靠的网络层通信基础上为高层提供可靠的端到端数据传输服务
  如何在无法控制的网络环境中提供可预期的QoS服务

## Slide 2: 本章内容
6.1 传输层概述
  6.1.1 端到端通信
  6.1.2 传输层的服务
  6.1.3 传输层要素
  6.1.4 传输层寻址和Socket
6.2 用户数据报协议
  6.2.1 UDP概述
  6.2.2 UDP首部格式
  6.2.3 UDP协议的典型应用
6.3 传输控制协议初步
  6.3.1 TCP概述
  6.3.2 TCP报文结构
  6.3.3 TCP的连接
  6.3.4 TCP的计时器
  6.3.5 TCP有限状态机
  6.4 TCP可靠传输原理
  6.4.1 可靠传输概念
  6.4.2 停止等待协议
  6.4.3 连续ARQ协议
  6.5 TCP可靠传输的实现
  6.5.1 基于字节的滑动窗口
  6.5.2 超时重传时间
  6.5.3 选择确认
  6.6 流量控制
  6.6.1 流量控制一般方法
  6.6.2 糊涂窗口综合症
  6.7 拥塞控制
  6.7.1 拥塞控制基本原理
  6.7.2 拥塞控制基本方法

## Slide 3: 6.1 传输层概述
在计算机网络中，传输层处于非常重要的位置。传输层，也称为运输层，无论在ISO还是在TCP/IP模型中，传输层都处于面向应用部分的最低层和面向通信部分的最高层。
在网络通信中，传输层有着承上启下的作用，实现了一种将面向应用（进程）的通信需求转变为面向网络设备的通信服务。

## Slide 4: 6.1.1 端到端通信
计算机网络由网络边缘和网络核心两大部分所组成。
在计算机网络中，网络边缘通常是指由主机、存储、服务器、数据库等各种软硬件设备组成，是网络信息资源的集散地。
1. 网络边缘
由于集中了数量极其庞大且标准不同、结构互异的硬件资源、软件资源和信息资源，因此网络边缘历来是计算机网络研究中最为复杂和困难的领域，也是最具吸引力的领域，有“决战在边缘”、“价值在边缘”之说。
在网络边缘的主机平台上，运行着从物理层到应用层完整的TCP/IP协议。

## Slide 5: 6.1.1 端到端通信
2. 网络核心
相对于网络边缘，网络核心就显得非常单纯。网络核心由提供数据转发服务的网络路由器，以及连接各路由器的链路（如光纤、通信卫星等）组成。
在网络核心的路由器平台上，运行着从物理层到网际层的TCP/IP协议。所以，这类网络设备也称为三层设备，即具有路由能力的网络设备。
除了路由器等三层设备，网络核心中还有大量只运行物理层和数据链路层（网络接口层）。这类设备通常只运行物理层和数据链路层协议，所以称为二层设备。

## Slide 6: 6.1.1 端到端通信
3. 传输层的作用和主要功能
传输层（运输层）的主要作用是为运行在网络边缘的不同主机上的各应用程序之间提供通信服务。
因此，传输层面向的不是主机而是应用，或者说是面向进程的网络通信服务，是一种真正的端到端的通信服务。
传输层通信为不同进程之间提供了逻辑通信服务。
传输层的另外一个主要作用是在应用层和网络层之间充当复用器和分发器的作用。各种各样的网络应用，通过传输层的端口被提交统一的网络层，并由IP协议用统一的方式将它们发送到网络中。

## Slide 7: 6.1.1 端到端通信
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
传输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3

## Slide 8: 6.1.1 端到端通信
通信子网
资源子网
传输的使用者
传输的提供者
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
链路层
物理层
在OSI/RM中，传输层位于资源子网与通信子网之间，发挥着以下主要功能：
提供端到端之间的无差错保证，弥补网络层提供服务的差异和不足。
对高层应用屏蔽了通信（低层）的细节，无需过多考虑各种通信因素对网络通信过程本身的影响。

## Slide 9: 6.1.1 端到端通信
4. 传输层协议与网络层协议的主要区别

应用进程
…


应用进程
…

网络层协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
传输层协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
因 特 网

## Slide 10: 6.1.1 端到端通信
5. 需要传输层的主要因素
获得通信的控制权。尽管网络层也可以实现两个主机之间的通信，但是通信控制权主要在运营商，用户在网络层几乎无所作为；
作为与通信相关的最高层次，传输层是提供统一改善通信质量的最后机会。如果没有传输层，改善传输质量的工作就要由各个用户自己完成；
即使通信子网能够提供足够好的通信服务，还是有一些用户依然需要开展更高可靠性的工作，或者更细致的管理。比如根据不同的应用提供不同的带宽服务。

## Slide 11: 6.1.2 传输层提供的服务
UDP服务，对数据无校验和重发，实现简单，通信速率高
TCP服务，通信可靠，对数据有校验和重发等机制，但实现复杂，代价较大，通信速率相对较低。
在TCP/IP中，传输层提供了：面向连接和面向无连接的两种服务。其中：
面向连接的服务
如TCP/IP模型中应用层协议FTP、Telnet等
面向无连接的服务
如TCP/IP模型中应用层协议SNMP、DNS等
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口

## Slide 12: 6.1.2 传输层提供的服务
应用进程
应用层
传输层
网络层
传输层实体
主机1
传输层地址
应用层/传输层接口
网络层地址
传输层/网络层接口
TPDU
应用层
应用进程
传输层实体
传输层
网络层
主机2

## Slide 13: 6.1.2 传输层提供的服务
TCP 提供面向连接的服务。TCP 不提供广播或多播服务。由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的传输服务，因此不可避免地增加了许多的开销。这不仅使协议数据单元的首部增大很多，还要占用许多的处理机资源。
1、TCP
其协议数据单元称为 TCP 报文段(segment)
TCP 报文段是在传输层抽象的端到端逻辑信道中传送，这种信道是可靠的全双工信道。但这样的信道却不知道究竟经过了哪些路由器，而这些路由器也根本不知道上面的传输层是否建立了 TCP 连接。

## Slide 14: 6.1.2 传输层提供的服务
2、UDP
UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。对方的运输层在收到 UDP 报文后，也不需要给出任何确认。虽然 UDP 不提供可靠交付，但在某些情况下 UDP 是一种最有效的工作方式。
UDP 协议数据单元协议称为 UDP 报文或用户数据报。
传输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报有很大区别。IP 数据报要经过互连网中许多路由器的存储转发，但UDP 用户数据报是在传输层的端到端抽象的逻辑信道中传送。

## Slide 15: 6.1.3 传输层要素
在计算机中，每个进程都有一个称为进程标识符的标志进行区分。不同的操作系统在命名进程标识符时遵循的原则和命名的方法各不相同。
在计算机网络中，不同主机的进程之间进行通信时，显然通信双方无法利用各种操作系统提供的进程标识符进行通信。
为了使运行在不同操作系统的计算机中的应用进程能够互相通信，就必须用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标志。
一、传输层端口

## Slide 16: 6.1.3 传输层要素
解决这个问题的方法就是在传输层中使用协议端口号(protocol port number)，或通常简称为端口(port)。
虽然通信的终点是应用进程，但我们可以把端口想象是通信的终点，因为我们只要把要传送的报文交到目的主机的某一个合适的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由 TCP 来完成。

## Slide 17: 6.1.3 传输层要素
1、硬件端口与软件端口
在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口。
路由器或交换机上的端口是硬件端口。
硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口。
而软件端口是应用层的各种协议进程与传输层协议进行层间交互的一种接口。

## Slide 18: 6.1.3 传输层要素
传输层端口用一个 16 位端口号进行标志。
2、端口号
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在因特网中，不同计算机的相同端口号之间并无特别的关联性。

## Slide 19: 6.1.3 传输层要素
登记端口号，1024-49151之间，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
熟知端口（well-known）：0-1023之间，Internet的数字分配机构（Internet Assigned Numbers Authority，IANA，现已合并入ICANN）管理。但是，0端口一般不使用。
客户端口号或短暂端口号，49152-65535之间，留给客户进程选择暂时使用。当一个使用某个这类端口的进程通信结束后，该端口即可供其他进程使用。

## Slide 20: 6.1.3 传输层要素
二、传输服务访问点
在OSI/RM中，当两个不同主机的两个进程需要通信时，必须指明对方是哪一个进程，这个标记称为传输层地址，也称为传输服务访问点（Transport Service Access Point，TSAP）
即，传输层地址（TSAP）=主机IP地址+端口号
IP 地址
192.168.10.1
端口号
80
192.168.10.1, 80
传输层地址

## Slide 21: 6.1.3 传输层协议要素
LI：TPDU首部长度指示，1字节，不大于254字节；
固定部分：包括TPDU代码和常用参数，内容对于某一特定TPDU是固定的（如目的端口和源端口），但对于不同传输协议的TPDU是不一样的；
可变部分：可选参数，每个参数由3个字段code(代码，1字节)、Length(长度，1字节)、Value(参数值，可变长度)构成，即CLV。因各个TPDU头部参数项数据不同，所以长度可变。
三、传输层协议数据单元
传输层协议数据单元（Transport Protocol Data Unit，TPDU）在OSI/RM中被称为TPDU，而在TCP/IP中称为“段”。TPDU的格式如下：
LI
固定部分
可变部分
TPDU载荷

## Slide 22: 6.1.3 传输层协议要素
TPDU作为数据被封装在网络传输协议（IP协议）的分组中。

## Slide 23: 6.1.4 传输层寻址和Socket
well-known TSAP寻址
进程服务模式寻址
名字服务器模式寻址
一、传输层寻址

## Slide 24: 6.1.4 传输层寻址和Socket
well-known TSAP寻址
一些著名的、重要的服务都有自己固定并公开的TSAP，所有网络用户都知道，并且可以直接访问。如：
FTP Server（21）、DNS Server（53）、HTTP Server（80）等。
进程服务模式寻址
名字服务器模式寻址
一、传输层寻址

## Slide 25: 6.1.4 传输层寻址和Socket
well-known TSAP
进程服务器模式寻址
  进程服务器是一种特殊的服务，能够同时监听多个端口，本质上是一种进程代理；
  客户端以某个TSAP为目标某个服务器发出的请求，若对应服务器并未响应，则进程服务器与客户端建立连接；
  进程服务器启动对应服务器，并为该服务器分配该TSAP；
  被请求的服务继承进程服务与客户端的连接并向客户端提供服务；
  进程服务器继续监听。
名字服务器模式寻址

## Slide 26: 6.1.4 传输层寻址和Socket
(a) (b)
用户
主机1
主机2
进程
服务器
TSAP
用户
主机1
主机2
进程
服务器
时间服务器
例：服务器方将分配的TSAP通知主机

## Slide 27: 6.1.4 传输层寻址和Socket
well-known TSAP
进程服务器模式
名字服务器（name server）模式
  也被称为目录服务器（directory server），或者更熟知的DNS。名字服务器总是监听一个熟知或固定端口；
  每个服务都在名字服务器中注册服务名称名称和TSAP；
  客户端与名字服务器连接并发送请求的服务名称；名字服务器将对应的TSAP发送给客户端；
  客户端断开与名字服务器的连接，并以收到的TSAP与需要服务的服务器建立连接。

## Slide 28: 6.1.4 传输层寻址和Socket
用户进程
客户端
名字服务器
x服务器
公开或固定的TSAP
1.请求连接x服务
2. 目录查询并获得对应的TSAP
3. 通知客户端x服务的TSAP
4.请求建立连接
数据库

## Slide 29: 6.1.4 传输层寻址和Socket
套接字以标准的UNIX 文件描述符加以标识，应用程序通过对文件描述符的调用，实现与其他程序进行通信。
套接字（Socket）是为了使应用程序能够方便地使用协议栈软件进行通信的一种方法。
套接字由最早由加州大学伯克利分校在BSD Unix version 4.2版本中应用。
二、套接字

## Slide 30: 6.1.4 传输层寻址和Socket
在BSD的定义，每个Socket 都可以用一个被称为半相关方式进行描述：
Socket={协议，本地地址，本地端口}
对于一个完整的Socket， 则用一个相关描述：
{协议，本地地址，本地端口，远程地址，远程端口}
Socket是应用层和传输层间的一个抽象层，把复杂的网络操作抽象为几个简单的接口供应用层调用以实现进程在网络中通信。

## Slide 31: 6.1.4 传输层寻址和Socket
从套接字(Socket)所处的地位来讲，套接字上联应用进程，下联网络协议栈，是应用程序通过网络协议栈进行通信的接口，是应用程序与网络协议栈进行交互的接口。

## Slide 32: 6.1.4 传输层寻址和Socket
提供面向连接、可靠的数据传输服务，数据无差错、无重复的发送，且按发送顺序接收。内设流量控制，避免数据流超限；数据被看作是字节流，无长度限制。
提供无连接服务。数据包以独立包形式发送，不提供无差错保证，数据可能丢失或重复，并且接收顺序混乱。
原始式套接字允许对较低层次的协议，如IP、ICMP直接访问，用于检验新的协议的实现。
1、流式套接字(Stream Socket)
2、数据报式套接字(Datagram Socket)
3、原始套接字(Raw Socket)

## Slide 33: 6.1.4 传输层寻址和Socket
应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket。
调用 socket 函数的端点称为 socket。
调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符，可简称为 socket。
在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现，称为 socket 实现。
Websocket是一个基于TCP的应用层协议，只需通过一次HTTP连接，就可以在服务器和客户端之间建立长久连接，并且允许服务器主动向客户端推送数据。
有许多Socket：

## Slide 34: 6.2 用户数据报协议
用户数据报协议（User Datagram Protocol，UDP）是OSI参考模型和TCP/IP模型中都有的一种面向无连接的传输层协议。
UDP协议最基本的目的是提供面向事务的简单、不可靠信息传送服务，IETF RFC 768是UDP的正式规范。

## Slide 35: 6.2.1 UDP 概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能，即端口的功能和差错检测的功能。
虽然 UDP 用户数据报只能提供不可靠的交付，但 UDP 在某些方面有其特殊的优点。

## Slide 36: 6.2.1 UDP 概述
1、UDP 的主要特点
UDP是无连接协议，在发送数据之前不需要建立连接。
UDP使用尽最大努力交付，不保证可靠交付，同时也不使用拥塞控制。
UDP面向报文，没有拥塞控制，很适合多媒体通信要求。
UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
UDP 的首部开销小，只有 8 个字节。

## Slide 37: 6.2.1 UDP 概述
2、面向报文的 UDP
发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
不管应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 都照样发送，即一次发送一个报文。
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。

## Slide 38: 6.2.1 UDP 概述
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
运输层
应用层报文
应用层

## Slide 39: 6.2.2 UDP 报文结构
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 40: 6.2.2 UDP 报文结构
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP 报文由数据字段和首部字段构成。其中，首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节。

## Slide 41: 6.2.2 UDP 报文结构
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP的校验和不但要将“伪首部”加入进来一起计算，而且还要加入UDP的数据，即伪首部、首部和数据在一起计算校验和。
另外，在计算校验和之前要进行填充，使上述三者加起来的长度为16的整数倍，即总长度的字节数为偶数。
伪首部和填充的“0”仅仅是用于计算校验和，不会被发送出去。

## Slide 42: 附：计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0

## Slide 43: 6.2.3 UDP协议的典型应用
将网络中的请求-应答交互表示成过程调用形式，例如：可以利用UDP协议向DHCP服务器发送申请IP地址的报文，或向DNS服务器发送一个请求解析域名的请求，并等待回答。
RPC对程序员屏蔽了网络运作的细节
RPC是UDP的一个典型应用

## Slide 44: 6.2.3 UDP协议的典型应用
一次RPC的过程：
2
3
4
Operating System
Client CPU
Operating System
Server CPU
Client stub
Server stub
Client
1
5
Server
Network
Stub是一个程序模块，用于在客户机和服务器之间传输远程过程调用和响应的承接程序
客户调用Client stub
Client stub 将参数封装并发送
客户端OS内核将消息发送到服务器
服务器OS内核将分组交Server stub
服务器取出参数并调用过程，最后将结果返回

## Slide 45: 6.2.3 UDP协议的典型应用
RPC过程的说明：
客户机通过在本地调用Client stub，使用常规的方法将参数压栈
Client stub把参数封装（marshal）成消息并通过系统调用进行发送
客户机操作系统内核通过网络发送消息到服务器
服务器操作系统内核通过网络从客户机接收消息
Server stub调用服务器进程对参数进行拆封
应答即为同一路径的逆向过程

## Slide 46: 6.2.3 UDP协议的典型应用
RPC的应用：
RPC是客户机/服务器模式中实现分布式计算的通信协议
RPC采用无连接对话方式，具有错误控制能力
RPC使服务器系统使用客户机提供的参数，执行客户机指定的规程并返回结果
从逻辑上看，按OSI的七层构架，RPC属会话层协议，但有些功能属应用层

## Slide 47: 6.3 传输控制协议初步
传输控制协议（Transmission Control Protocol，TCP）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议，由IETF的RFC 793定义。TCP与UDP同处于传输层，是TCP/IP协议簇中最复杂也是最精彩的协议。

## Slide 48: 6.3.1 TCP协议概述
TCP 是面向连接的传输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点(endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流。

## Slide 49
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接

## Slide 50
TCP 连接是一种虚连接而不是真正的物理连接。
TCP不关心应用程序一次把多长的报文发送到TCP 的缓存中。
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（注意：UDP 的报文长度由应用进程决定）。
TCP 既可能把长的数据块划分短一些再传送，也可能等待积累足够多的字节后再构成报文段发送出去。
TCP 连接的建立都是采用客户服务器方式：
主动发起连接建立的应用进程称为客户端(client)。
被动等待连接建立的应用进程称为服务器(server)。

## Slide 51: 6.3.2 TCP报文结构
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 列 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据部分
IP 首部
发送在前

## Slide 52
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是传输层与应用层的服务接口。传输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。

## Slide 53
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

## Slide 54
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

## Slide 55
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。

## Slide 56
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，置为 0。

## Slide 57
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
紧急 URG —— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。

## Slide 58
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
确认 ACK —— 只有当 ACK  1 时确认号字段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。

## Slide 59
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
推送 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。

## Slide 60
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。

## Slide 61
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
同步 SYN —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。

## Slide 62
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
终止 FIN (FINis) —— 用来释放一个连接。FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。

## Slide 63: 窗口字段 —— 占 2 字节，可用的缓存空间，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 64
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。计算方法与UDP相同。

## Slide 65
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。

## Slide 66
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
选项字段 —— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”
MSS (Maximum Segment Size)
是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部
才等于整个的 TCP 报文段。

## Slide 67
窗口扩大选项 ——占 3 字节，其中有一个字节表示移位值 S。新的窗口值等于TCP 首部中的窗口位数增大到(16 + S)，相当于把窗口值向左移动 S 位后获得实际的窗口大小。
时间戳选项——占10 字节，其中主要是两个字段时间戳值字段（4 字节）和时间戳回送回答字段（4 字节）。
选择确认选项——有选择的确认收到的某些报文，以便提高效率。
其他选项

## Slide 68
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。

## Slide 69: 6.3.3 TCP 的连接
TCP把连接作为最基本的抽象。
每一条TCP 连接有两个端点。
TCP连接的端点叫做套接字(socket)或插口。
端口号拼接到(contatenated with) IP 地址即构成了套接字
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。即：
TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1), (IP2: port2)}
1、TCP连接

## Slide 70
2、TCP连接的三个阶段
传输连接就有三个阶段，即：连接建立、数据传送和连接释放。传输连接的管理就是使传输连接的建立和释放都能正常地进行。
连接建立过程中要解决以下三个问题：
  要使通信双方都能够确知对方的存在。
  要允许双方协商一些参数（如最大报文段长度，最大窗口大小，服务质量等）。
  能够对传输实体资源（如缓存大小，连接表中的项目等）进行分配。

## Slide 71
第一次: 客户端 服务器。客户端向服务器提出连接建立请求，即发出同步请求报文。
TCP连接的建立过程也被称为三次握手
3、TCP连接的建立
第三次: 客户端 服务器。客户端在收到服务器的同步确认报文后，向服务器发出确认报文。
第二次: 客户端 服务器。服务器收到客户端的连接请求后，向客户端发出同意建立连接的同步确认报文。
当服务器收到来自客户端的确认报文后，连接即被建立。

## Slide 72
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
客户端A向服务器发出连接请求报文，SYN=1，选择序号seq=x
服务器B的TCP收到连接请求报文后，如同意，则发回确认。
服务器B在确认报文中将SYN = 1，ACK = 1，且其确认号ack = x  1，自己选择的序号 seq = y。

## Slide 73
数据传送
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
客户端A收到B的确认报文后向服务器B发出确认报文，即ACK = 1，
确认号 ack = y  1。
客户端A的TCP通知上层应用进程，连接已经建立。
服务器B的TCP收到客户端A的确认后，也通知其上层应用进程：
连接已经建立。
开始传送数据

## Slide 74
4、TCP连接的释放
TCP连接释放的建立过程也被称为四次挥手
第一次: 客户端 服务器。客户端向服务器发出一个连接释放报文。
第四次: 客户端 服务器。客户端在收到服务器连接释放报文后，向服务器发出确认报文。
第二次: 客户端 服务器。服务器收到客户端的释放连接请求后，向客户端发出确认报文。
第三次: 客户端 服务器。服务器在发送完最后的数据后，向客户端发出连接释放确认报文。

## Slide 75
FIN = 1, seq = u
CLOSED
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
CLOSED
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
现在 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放
报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP
连接。
A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1，其序号
seq = u，等待 B 的确认。

## Slide 76
CLOSED
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
CLOSED
B发出确认，ack = u  1，而这个报文段自己的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接处于半关闭状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
通知
应用
进程
数据传送
FIN = 1, seq = u

## Slide 77
CLOSED
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
CLOSED
通知
应用
进程
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，其应用进程就通知 TCP 释放连接
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
数据传送
FIN = 1, seq = u
被动关闭

## Slide 78
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
通知
应用
进程
A收到连接释放报文段后，必须发出确认，且置ACK = 1，ack=w+1，seq = u+1
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
数据传送
FIN = 1, seq = u
被动关闭

## Slide 79
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
通知
应用
进程
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
数据传送
FIN = 1, seq = u
被动关闭
FIN-
WAIT-1
FIN-
WAIT-2
TIME-
WAIT
CLOSED
CLOSE-
WAIT
LAST-
ACK
CLOSED
等待 2MSL

TCP 连接必须经过时间 2MSL 后才真正释放掉。

## Slide 80
第一，为了保证客户端发送的最后一个ACK 报文段能够到达服务器。
第二，防止“已失效的连接请求报文段”出现在本连接中。客户端在发送完最后一个ACK报文段后，再经过时间 2MSL，就可以使本连接持续的时间内所产生的所有报文段，都从网络中消失。这样就可以使下一个新的连接中不会出现这种旧的连接请求报文段。
A 必须等待 2MSL 的时间的原因：
MSL（Maximum Segment Lifetime）是任何报文在网络上的存在的最长时间，超过这个时间报文将被丢弃。RFC 793中规定MSL为2分钟，不同的操作系统在实现时各不相同，常用的有30秒、1分钟、2分钟等。

## Slide 81: 6.3.4 TCP的计时器
为了保证传输的可靠性和协议栈的稳定，一条TCP连接可以用多达9种不同类型的定时器为其保驾护航。
重传计时器，坚持计时器，ER延迟计时器，PTO计时器，ACK延迟计时器，SYNACK计时器，保活计时器，时间等待计时器，FIN_WAIT2计时器等。
这些定时器包括：
TCP要保证正常工作，至少应该有四种计时器：重传计时器、持久计时器、保活计时器和时间等待计时器。

## Slide 82
1、重传计时器
TCP是一种能提供可靠传输的通信协议，其可靠性来自于协议的确认重传机制。
当接收端收到一个TCP报文后，就会向发送方发出一个确认报文，并指示对方下次传送数据的起始位置。
由于网络的不确定性，发送的数据报文和确认报文都有可能在传输过程中丢失。
重传计时器（Retransmission Timer），当发送方发出数据报文后即启动该计时器（一般为60秒）：
在设定时间截至之前收到确认报文，则传输成功，撤销计时器；否则，传输失败，重新发送数据报文。

## Slide 83
2、坚持计时器
当接收方发出一个零窗口确认报文，发送方立即停止发送数据报文直到接收方发出非零窗口的确认报文。
由于TCP不会对确认报文进行确认，因此接收方在发出非零窗口确认报文后即进入等待发送方发送数据报文。
如果此确认报文在中途丢失，在通信会陷入死锁。
坚持计时器（Persistent Timer）即为破解此死锁而设定。
当发送方收到一个零窗口确认时，即启动坚持计时器 。

## Slide 84
若在设定时间到达之前收到接收方的非零窗口确认报文，则撤销该计时器，恢复正常发送数据报文。
若设定时间到达仍未收到接收方的非零窗口确认报文，则发送方发出一个只有一个字节数据的探测报文并消耗一个序号，但该序号会被确认报文所忽略。
坚持计时器的值与重传计时器相同。若在截止时间后没有收到接收方的非零窗口确认报文，则发送另一个探测报文，并加倍设置坚持计时器值，如此反复直到收到接收方的非零窗口确认报文为止。
探测报文的目的，即提醒接收方：确认丢失，重新发送。
坚持计时器的值有最大值限制（门限值，通常为60秒）。

## Slide 85
3、保活计时器
保活计时器（keepalive timer）用于判断两个TCP端点之间长久的连接是否正常。
当客户端与服务器建立了TCP连接后，保活计时器即被激活，并设置计时值（通常为2小时）。每当服务器收到来自客户端的报文，即重置计时器。
当计时截止后仍未收到客户端的报文，则服务器将向客户端发出探测报文，并每隔75秒发送一个探测报文。
如果发出10个探测报文后依然没有得到客户端的确认报文，则服务器假定客户端遇到了故障，，于是强制关闭这条连接。

## Slide 86
当服务器发送探测报文时，客户端可能处于四种不同的状态：
（1）客户端运行正常
一切正常，客户端能收到服务器的探测报文并发出响应确认报文，服务器重置保活计时器。
（2）客户端已经崩溃
客户端可能已经关闭或正在重新启动，无法接收和响应服务器的探测报文。服务器在10个探测报文以后即终止与客户端的连接。

## Slide 87
（4）网络链路故障
（3）客户端已经崩溃并重启
客户端已经重启，在收到服务器的探测报文后，客户端将返回一个RST报文。
服务器在收到RST报文后即关闭连接。
客户端可能依然在正常运行，但无法收到来自服务器的探测报文，也无法向服务器发送数据报文。
由于无法判断是链路故障还是客户端故障，因此服务器在10个探测报文后终止连接。

## Slide 88
4、时间等待计时器
时间等待计时器（Time_Wait Timer）也叫2MSL计时器，是TCP终止连接时启动的计时器。
当主动关闭的一方收到被动关闭一方FIN=1的控制报文信息后状态由FIN-WAIT-2变为TIME-WAIT，并发送一个ACK确认报文，同时启动计时器开始计时。如果被动关闭的一方在2MSL后没有发送重传请求，主动关闭的一方即认为对方已经收到ACK报文并关闭了连接，于是主动关闭的一方才把连接关闭。
设置时间等待计时器的主要目的是为了能够正常关闭服务端的连接，确保本次TCP连接中的所有报文都在连接断开前到达接收方，防止本次连接中的报文进入下次连接中。

## Slide 89: 6.3.5 TCP有限状态机
TCP 有限状态机的图中每一个方框都是 TCP 可能具有的状态。
每个方框中的大写英文字符串是 TCP 标准所使用的 TCP 连接状态名。状态之间的箭头表示可能发生的状态变迁。
箭头旁边的字，表明引起这种变迁的原因，或表明发生状态变迁后又出现什么动作。
图中有三种不同的箭头。
  红实线箭头表示客户进程的正常变迁。
  蓝虚线箭头表示服务器进程的正常变迁。
  黑细线箭头表示异常变迁。

## Slide 90
TCP 状 态 变
迁
过
程
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
被动打开
主动打开
发送 SYN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN, ACK
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
收到 RST
收到 SYN
发送 SYN, ACK
关闭
或超时
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
定时经过两倍报文段寿命后
关闭

## Slide 91: 非正常连接请求的讨论
在TCP中，除了通信双方同时发起连接请求这样的巧合外，还有其他一些非正常的连接请求。
当通信的一方收到另一方的非正常连接请求时，会出现什么状况？
（1）双方同时发出连接请求，又同时发出同步确认
A端
B端
SYN J
SYN k
ack k+1
SYN J
ack j+1
SYN k
Data/ack

## Slide 92
（2）A/B连接已释放，B又收到A迟到的连接请求
RC(ACK=y)
CA(seq=y,ACK=x)
t
A端
B端
CR(seq=x)
旧的重复
CR：Connection Request（连接请求）
CA：Connection Accepted（接受连接）
RC：Reject Connection（拒绝连接）
RC(ACK=x)
A端的拒绝是因为没有发起连接请求
B端的拒绝是因为A端的拒绝而放弃建立连接的过程。

## Slide 93
（3）A/B连接已释放，B又收到A迟到的连接请求和连接确认
RC(ACK=y)
CA(seq=y,ACK=x)
t
A端
B端
CR(seq=x)
旧的重复
DATA(seq=x,ACK=z)
RC(ACK=x)
除了迟到的连接请求外，如果网络中还存在其他来自于A端的报文，情况会变得更加复杂。
A端拒绝原因与（2）相同
B端拒绝的原因是由于序号与期望的不符（y不等于z）
在TCP传输中，序号很重要！

## Slide 94: 6.4 TCP可靠传输原理
1、什么样的传输可以被称为是可靠传输？
首先，思考以下两个问题：
2、如何在不可靠的信道上实现可靠传输？

## Slide 95: 6.4.1 可靠传输概念
简单的说，可靠传输就是无差错传输。即，所有发送的数据都能被无差错接受。
差错检测：具有发现传输过程中可能出现的各种差错的能力，即从发送到接受的传输过程的各个阶段都具有差错检测的能力。
无差错接受是指只接受没有传输错误的数据，丢弃或更正所有在传输过程中发生错误的数据。
因此，发现传输过程中可能发生的各种错误是可靠传输的基础。这种发现错误的能力称为差错检测。
1、可靠传输

## Slide 96
2、差错检测和控制
在差错检测中，有纠错码和检错码两种不同的编码校验技术。
发送前：发送端计算检错码，并与数据同时发送。
（1）检错码
接收端能够检测出传输过程中出现的数据差错，但不能确定发生错误的位置，也不进行错误纠正。编码效率高，译码速度快。
到达后：接收端进行校验。若无错，则确认；否则要求重新发送。

## Slide 97
发送前：发送端计算纠错码，并与数据同时发送；
（2）纠错码
也称为前向纠错（Forward Error Correction，FEC）。接收端能够检测出传输过程中出现的数据差错，并能确定发生错误的位置，可以进行错误纠正。编码效率低，译码速度慢。一般用于不可重传的场合。
到达后：接收端进行校验。若有错则进行纠正。
纠错码的编码效率低是因为需要比检错码长的多的编码才能拥有确定错误发生位置的能力。因此在相同长度的编码中，真正的数据部分占的比例远比检错码少。

## Slide 98
在不可靠的信道上实现可靠传输，需要达到以下条件：
3、可靠传输
各数据位无差错
无数据丢失
无数据重复
接收到的数据顺序与发送端保持一致
要达到上述条件，需要采用以下技术：
差错检测
数据编号、数据确认、数据重传

## Slide 99: 6.4.2 停止等待协议
1、简单流控
（1）传输过程中不会出错
（2）接收端不保证总能及时接受发送端发出的数据
假设：
流量控制
基本思想：由接收端控制发送端发送数据的速度
这种思想是现代网络中各种流量控制方法的基础。

## Slide 100
停止等待协议的基本算法：
发送端
（1）等待从上层应用中获得数据
（2）获得数据并封装成可发送的数据报文
（3）发送报文，等待接收端的确认报文转（1）
（1）等待发送端发送数据
（2）获得数据并转交到上层应用
（3）向发送端发送确认报文，转（1）
接收端

## Slide 101
无流量控制
有简单流量控制
发送端
发送端
接受端
接受端
时间
t
Data
Data
Data
Data
时间
t
Data
Data
显然，具有简单流量控制的停止等待协议不会由于来不及接受而丢失数据，但其通信效率极低。

## Slide 102
2、有差错的流控
在不可靠的信道中，假设不会丢失报文，则对应的停止等待协议算法：
发送端
（1）从上层获得数据并计算校验码，封装报文并缓存。
（3）收到接收端应答报文。若肯定，删除缓存并转（1）；若否定，提取缓存数据报文并转（2）。
（1）等待并获得发送端发送的报文，缓存并校验。
（2）若校验错，删缓存并发否定报文，转（1）；若校验正确，上交缓存并删缓存，发肯定报文，转（1）。
接收端
（2）发送报文并等待接收端应答报文。

## Slide 103
传输出错
发送端
接受端
时间
t
Data0
Data0
传输正确
发送端
接受端
时间
t
Data0
Data1
ACK
ACK
NCK
ACK

## Slide 104
3、有报文丢失的流控
无论是数据报文（发送端发送）还是应答报文（接收端发送），都有可能在传输过程中丢失。
若数据报文丢失，接收端未收到数据报文，等待发送端发送。
若应答报文丢失，发送端未收到应答报文，等待接收端发送。
上述两种情况，都会使发送端等待接收端发送应答报文，而接收端等待发送端发送数据报文。
死锁！

## Slide 105
（1）解决死锁的办法
设置重发计时器
发送端在发出报文后即启动重发计时器，若在设置的时间tout内未收到接收端的应答报文，则认为报文已丢失，从而重发报文。 通常，Tout略大于报文平均往返时间。
应答报文丢失
发送端
接受端
Data0
Data0
数据报文丢失
发送端
接受端
Data0
应答报文
应答报文
应答报文
Data0

## Slide 106
（2）采用超时重发后可能的结果
如果是数据报文丢失
接收端只接收到一次正确的报文
如果是否定应答报文丢失
接收端只接收到一次正确的报文
如果是肯定应答报文丢失
接收端接收到二次正确的报文（重复报文）
第三种结果是接收端收到了重复的数据报文，这也是一种错误。

## Slide 107
4、对停止等待协议的改进
针对采用重传计时器后出现的新问题，有如下改进方法：
对报文编号，接收方对收到的报文进行编号重复检查，丢弃编号重复的报文，从而解决重复报文的问题。
接收方不再发送否定应答报文，只对无差错的数据报文发送肯定应答报文（并改名为确认报文）。对于有差错的报文，由于没有收到确认报文而超时，导致发送方重发该报文。
在确认报文中添加确认信息，以明确被确认的报文。
接收方收到重复报文后，在丢弃重复报文的同时，也要向发送方发出针对该重复报文的确认报文。

## Slide 108
F（0）
F（0）
ACK(0)
ACK(0)
A端
B端
改进后的停止等待协议
序号重复，丢弃相应报文
尽管丢弃了重复报文，但还需发送确认报文
超时重发

## Slide 109
5、改进的停止等待协议中的报文序号
序号会消耗通信资源，序号越长消耗的资源越多。
由于只需要区分前后报文，在停止等待协议中报文序号只需要一位即可。
其含义为：序号V(S)-1的报文已经得到确认。
发送一个尚未得到确认的报文后，V(S)=期望得到确认的报文序号
发送的报文得到确认后，V(S)=V(S)+1（模2加），为下一个报文的序号。
（1）发送方变量V(S)

## Slide 110
（2）接收方变量V(R)
若V(R)等于收到报文的序号，发出对该报文的确认，V(R)=V(R)+1
若收到的报文序号不等于V(R)，则为重复报文
F（0）
F（1）
ACK(0)
ACK(1)
V(S)
V(R)
F（0）
F（0）
ACK(0)
ACK(0)
V(S)
V(R)
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
希望收到的下一个报文的序号
接收
接收
0
0
0
0
接收
1
0
超时重发
1
重复丢弃

## Slide 111
5、信道利用率
停止等待协议的最大优点是简单，最大缺点是信道利用率极低。
发送端
接收端
数据报文
数据报文
数据报文
确认报文
确认报文
确认报文
TD
RTT
TD
+ RTT +
TA
TD:数据报文的发送时间
TA:确认报文的发送时间
RTT:往返时间，即2倍的报文传播时间
信道利用率U=
TD
TD+RTT+TA
TA

## Slide 112
6、改进后的停止等待协议总结
只要传输层采用有效的检错重传机制，可以在不可靠的网络上为应用层建立可靠的传输服务。
每个报文发送后均需暂时缓存，以备重传。
超时计时器的阈值应该适当大于数据传输的平均往返时间。
由于具备了超时自动重传的能力，改进后的停止等待协议也被称为停止等待自动重传请求协议（Automatic Repeat reQuest，ARQ），简称停等ARQ协议。

## Slide 113: 6.4.3 连续ARQ协议
1、概念
流水线传输
发送方在TD+RTT+TA的时间周期内不必每发送一个报文就等待接收方的确认，而是连续的发送多个报文。
发送端
接收端
数据报文
确认报文
TD
RTT+TA
TA
发送方可连续发送多个报文，不必每发完一个报文就停止并等待接收方的确认。也被称为流水线传输。

## Slide 114
有很高的信道利用率
信道利用率U=
TD+RTT+TA
nTD
其中：n为在时间周期内可以发送的数据报文的数量。
代价
发送方要准备好n个缓冲区，用于暂存n个报文，以备重发。只有收到针对某报文的确认后，相应的缓存报文才能删除。
问题：在信道利用率优先的前提下，n取多大比较合适？

## Slide 115
随着n的增大，信道利用率会随之提升。但是，当n达到一定值后即不能再增大，因为TD有相对固定的值。
一方面：
另一方面：
由于信道利用率不会超过100%，因此在n达到某个值之后，信道利用率不可能继续提高。
同时：
n的增加也意味着缓冲区的增加，成本也随之上升。

## Slide 116
报文序号
为了能够区分尚未确认的报文，需要有更多报文序号。通常，如果n=N，则序号范围为0~N，共n+1个序号。
例：
如，n=5
则，序号的范围为0~5，n=N
因此，需要三位序号编码
序号可以从0~7

## Slide 117
序号的生成采用循环方法。
在不可靠的网络中，由于超时造成的重复确认包可能会对已经发生循环的序号产生误认。
V(S)
V(R)
F（0）
ACK（0）
F（0）
ACK（0）
F（1）
ACK（1）
F（2）
ACK（2）
…
ACK（n-1）
F（n-1）
F（0）
ACK（0）
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
2
n-1
2
3
2
n-1
n-1
0
0
0
在不可靠的网络中，为了避免由于超时造成序号产生误认，序号的范围需要有更大的取值范围。

## Slide 118
2、GO-Back-N的连续ARQ
在发送方等待确认时，有多个报文正在传送中。也就是说，让多个报文处于等待确认的状态，以便在发送方等待确认的同时，信道也能保持忙碌状态。
如果接收方正在校验的报文出错或丢失，则发送方重传这个出错的报文以及其后所有已经发送的报文。
返回N(GO-Back-N GBN)的连续ARQ是指接收方只接收按序到达的正确报文。

## Slide 119
在返回N协议中，发送方为所有已经发送但尚未确认的报文进行缓存，直到被确认。接收方只能缓存当前正在校验的报文即可。
特点：
控制简单；缓冲区较少（发送方N个缓存，接收方1个缓存）。
如果发送方已经发送了前5个报文，若中间的第 3 个报文丢失或校验出错，则接收方只会对前两个报文发出确认。发送方需要重发后面三个报文。极端情况是重发全部5个报文。
例：

## Slide 120
3、滑动窗口
滑动窗口（Sliding window，SW）是一种流控方法，用于约束发送方可发送报文的数量。窗口是指发送方最多可发送未被确认报文的数量，而滑动则是指每收到一个确认报文，窗口可向前滑动一个报文，从而纳入新的待发送的报文。

## Slide 121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口
例：

## Slide 122
因此，停等ARQ协议是连续ARQ协议窗口为1的特例：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送完成，等待确认状态
初始，准备发送状态
收到确认，向前滑动1位，等待发送状态

## Slide 123
4、应答机制改进
（1）捎带应答
收到正确报文时
若有数据报文发送给对方，则在数据报文中应答。
若一定时间内没有数据报文给对方，则发送应答报文。
捎带方式
在数据报文首部增加应答字段N(R)，表示对报文序号为N(R)的报文的确认。

## Slide 124
（2）累积应答
不必对每个收到的数据报文都应答
在收到一定数量的正确报文后再对最后一个收到的正确报文进行确认应答，表示到这个报文为止所有的报文都正确。
通常与捎带应答结合使用
无数据报文时暂不应答。
收到正确报文后的一定时间内至少应答一次
避免对方因为超时而重发正确报文。
累积应答的优点是简单，容易实现，即使确认丢失也不必重传；缺点是不能及时反映接收已经接收到的正确报文。

## Slide 125: 6.5 TCP 可靠传输的实现
简单的把停等协议或连续ARQ协议等可靠通信原理照搬到真实的TCP运行环境并不适合。
在TCP中，每个连接的两端都各两个窗口：一个发送窗口和一个接收窗口。
TCP为其传输的每个字节都编制一个序号，并以此为基础构建可靠传输。同样，TCP的确认也都是基于（字节）序号而不是报文序号。
TCP连接的往返时间 RTT 也不是固定不变的。需要使用特定的算法估算较为合理的重传时间。

## Slide 126: 6.5.1 基于字节的滑动窗口
滑动窗口用于
  拥塞控制：改变窗口的大小
  流量控制：控制发送报文的速率
TCP滑动窗口的特点之一：面向字节流
  以字节为单位进行控制
TCP报文首部中的窗口字段即为接收方可允许发送方可以发送的字节数，以约束发送方的发送量。
发送方根据接收方给出的窗口值，构造自己的发送窗口尺寸。通常不大于对方的窗口值。

## Slide 127
A发送了11个未被确认字节
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口＝20
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
可用窗口＝9
前沿
后沿
1.发送窗口的结构

## Slide 128
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口＝20
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
可用窗口＝9
概念上，可用窗口大小 ＝发送窗口大小－（已经发送的数据－已经确认的数据）
＝发送窗口大小－已经发送但未收到确认的数据 ＝20－（41－30）＝20－11＝9
前沿
后沿
可用窗口，又称为有效窗口

## Slide 129
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口＝20
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
可用窗口＝9
P1：指向窗口后沿（已发送、未被确认的最小序号的字节），对方期望收到的序号
P3：指向窗口前沿（不许发送的最小序号的字节），P3=P1+窗口值，(P3 – P1= 发送窗口,又称为通知窗口)
P2：指向允许发送的最小序号的字节
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（可用窗口大小）
前沿
后沿
2.发送窗口的参数

## Slide 130
不允许
发送
已发送并收到确认
A 的发送窗口已满，可用窗口为零
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
发送窗口内的序号都已用完，
但还没有收到确认，必须停止发送。

## Slide 131
3.接收窗口
因此，接收窗口大小不为1（通常，与发送窗口一样大）
TCP 标准没有规定对不按序到达的数据如何处理。
通常的方法：
先临时存放在接收窗口中，等收到字节流中所缺少的字节后，再一并交付上层应用程序。

## Slide 132
不允许发送
已发送并
收到确认
对方的发送窗口
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
可用窗口
不允许接收
已发送确认
并交付主机
自己的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
期望收到的序号
未按序收到，暂存
接收和发送窗口比较

## Slide 133
接收窗口控制发送窗口大小的变动
可用窗口大小、发送窗口的移动
4. 发送窗口的调整
根据连续ARQ的要求调整
发送窗口大小
根据流量控制（接收方的接收窗口）调整
规则

## Slide 134
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20,可用窗口＝20
允许发送的序号
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
此时：所有发出的数据都得到确认
窗口移动方向
A发送了11个字节（未被确认）
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口＝20
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
可用窗口＝9
前沿
后沿

## Slide 135
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
收到新的确认号(设窗口值不变) ＝36：窗口(前沿后沿同步)前移
P1
P2
P3
窗口移动方向
可用窗口＝9
不允许发送
已发送并收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
P1
P2
P3
可用窗口＝14
可用窗口大小 ＝20－(42－36)＝20－6＝14
＝ P3 － P2 ＝ 56 － 42 ＝ 14

## Slide 136
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 可用窗口＝20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
收到窗口值加大为22(设确认号不变) ：窗口前沿前移，发送窗口加大
P1＝P2
P3
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 =可用窗口＝ 22
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
P1＝P2
P3

## Slide 137
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
收到确认号32且窗口值增加为22， 窗口后沿前移1(32-31)，前沿前移3[(32-31)+(22-20)]
可用窗口＝17
前移
前移
可用窗口＝20
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 22
允许发送的序号
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿

## Slide 138
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
收到确认号增加K1且窗口值增加K2，例,K1=1，K2=2： 窗口后沿前移K1，前沿前移(K1+K2)。
可用窗口＝17
前移
前移
可用窗口＝20
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 22
允许发送的序号
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿

## Slide 139
结论
  确认号不可能减小
  确认号增加K1：窗口后沿前移K1 窗口前沿前移K1
  窗口值增加K2：窗口前沿前移K2
  窗口值减小K2：窗口前沿收缩K2
可以表示为
  确认号增加K1且窗口值增加K2 （K1≥0，K2可以正负，K1+ K2 ≥0）：
    窗口后沿前移K1
    窗口前沿前移(K1+K2)

## Slide 140
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
可用窗口＝0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
收到确认号增加K1＝1且窗口值增加K2=－2(即减小)： 窗口前沿收缩1(进1退2：K1+K2=－1<0),窗口大小收缩2
收缩
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 18
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
前移
P1
P3
P2
确认时，应该满足：K1+K2≥0
可用窗口＝p3 － p2= ?
TCP 标准强烈不赞成发送窗口前沿向后收缩

## Slide 141
5.缓存与接收缓存的作用
发送缓存用来暂时存放：
  发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
  TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
接收缓存用来暂时存放：
  按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
  不按序到达的数据。

## Slide 142
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大
发送缓存

## Slide 143
接收应用程序
已收到
接收窗口
TCP
接收缓存
下一个读取
的字节
序号增大
下一个期望收到的
字节（确认号）
接收缓存

## Slide 144
6. 另外：
发送窗口并不总是和对应的接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，这样可以减小传输开销。

## Slide 145: 6.5.2 超时重传时间的选择
重传机制是TCP中最重要和最复杂的问题之一，也是TCP可靠传输的基石。
TCP 每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认，就要重传这一报文段。
超时重传时间（RetransmissionTime-Out，RTO）的确定对TCP的性能有重大影响。
往返时间（Round Trip Time，RTT）是确定超时重传时间的最重要的基础。
在真实网络环境中，RTT的测量是有非常大的不确定性。

## Slide 146
在TCP中，不同连接的RTT不相同，同一个连接不同时间的 RTT 也不相同。
1. RTT在报文重传过程中的重要性
测量准确的RTT对于确定更加适合的RTO具有重要影响。
在TCP中，如果：
RTO 小于 RTT，则会造成很多不必要的重传；
RTO 远大于 RTT，则会降低整体网络利用率。

## Slide 147
2. 加权平均往返时间
RTT是一个不断动态调整的测量值，每个连接都有与其他连接不同的RTT，而且在不同时候，同一连接的RTT值也不相同。
TCP用一个称为加权平均往返时间 RTTS（也称为平滑往返时间）的参数反映往返时间。

## Slide 148
新RTTS  (1  )  (旧RTTS)
   (新的RTT样本)
TCP中RTTs的计算方法：
若是第一次测量到RTT样本，则RTTS 值就取为所测量到的 RTT 样本值；否则， RTTS ：
式中，0    1。若  更接近于零，表示 RTT 值更新较慢。若选择  更接近于 1，则表示 RTT 值更新较快。
RFC 2988 推荐的  值为 1/8，即 0.125。

## Slide 149
3. 超时重传时间
RFC 2988 建议使用下式计算 RTO：
RTO  RTTS + 4  RTTD
其中：RTTD 是 RTT 的偏差加权平均值。
一般说来，RTO 应略大于RTTS

## Slide 150
新RTTD = (1  )  (旧RTTD)
+   RTTS  新RTT样本
RFC 2988 建议的 RTTD计算方法：
若是第一次测量，RTTD值取为测量到的 RTT 样本值的一半；否则，则RTTD使用下式计算：
 是个小于 1 的系数，其推荐值是 1/4，即 0.25。

## Slide 151
往返时间 RTT?
TCP 报文段 1 没有收到确认。重传（即报文段 2）后，收到了确认报文段 ACK。
如何判定此确认报文段是对原来的报文段 1 的确认，还是对重传的报文段 2 的确认？
发送一个
TCP 报文段
超时重传
TCP 报文段
收到 ACK
时间
1
2
往返时间 RTT?
是对哪一个报文段
的确认？
4. RTT测量的复杂性和困难
Karn 算法：不采用重传报文段的往返时间样本。

## Slide 152
由于 TCP 的下层是一个互联网环境，IP 数据报所选择的路由变化很大。因而运输层的往返时间的方差也很大。因此，测量RTT较为困难。
时间
数据链路层
运输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布

## Slide 153
5. Karn 算法及修正
当超时和重传发生时，因为无法确定确认报文对应是哪个数据报文，因此Phil Karn提出建议：RTT的估计仅考虑未发生重传且已得到确认的报文段，忽略发生重传的报文。
Phil Karn提出的理由是：当重传发生时，RTO已经采用了指数退避。下一次的传输将按照这个已经增大的RTO计时，不应该再将其纳入到RTT的统计样本中。

## Slide 154
Karn 算法可能引起的一个问题是：
当发生重传时，说明时延会增大（或出错），可能会带来连续重传，从而使超时重传时间 RTO一直得不到更新，无法反映当前现状。
为此，提出了一种修正意见：每发生一次重传，即增大一些RTO值，即：
新RTO    (旧RTO)
其中：系数的典型值是 2

## Slide 155
6. 指数避退
在TCP中，当超时而发生连续多次重传时，在两次重传之间的超时阈值的设置遵循“指数避退”原则：
当超时第一次重传后，第二次重传等待时间是第一次的2倍，第三次重传等待时间是第二次的2倍,2为退避因子，直到收到重传数据包的应答，RTO退避因子回复为1。
这样为了当网络处于无法快速交付数据报文状态时减小网络负担。

## Slide 156: 附：RTO指数退避的例子
在客户端上发出运行Telnet，与服务器建立一个连接，并发出一些信息以证明一切正常。然后，拔掉服务器网线，造成网络突然中断，并发送更多的数据。
通过抓包工具tcpdump观察TCP的行为。

## Slide 158
第1-3行表示正常的TCP连接建立的过程，第4行是“hello, world”（1 2个字符加上回 车和换行）的传输过程，第 5行是其确认。
接着拔掉了svr4的网线，第 6行发生“and hi”。
第7 ~ 1 8行是这个报文段的1 2次重传过程，
而第1 9行是发送方的T C P最终放弃并发送一个复位信号的过程。
第二列是两次传送之间的时间差：
取整后分别为 1、3、6、1 2、2 4、4 8和多个6 4 秒
RTO的指数避退

## Slide 159: 6.5.3 选择确认
选择确认(Selective ACK，SACK) ：
接收方收到了和前面的字节流不连续的两个字节块。
如果这些字节的序号都在接收窗口之内，那么接收方就先收下这些数据，但要把这些信息准确地告诉发送方，使发送方不要再重复发送这些已收到的数据。

## Slide 160
接收到的字节流序号不连续：
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：
左边界和右边界。图中用四个指针标记这些边界。
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。
左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是
字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。

## Slide 161
RFC 2018 的规定：
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 首部的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好。
如果使用选择确认，那么原来首部中的“确认号”字段的用法仍然不变，只是以后在 TCP 报文段的首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。
由于首部选项的长度最多只有 40 字节，而指明一个边界就要用掉 4 字节，因此在选项中最多只能指明 4 个字节块的边界信息。

## Slide 162: 6.6 TCP 流量控制
一般说来，我们总是希望数据传输得更快一些。但如果发送方把数据发送得过快，接收方就可能来不及接收，这就会造成数据的丢失。
流量控制(flow control)就是让发送方的发送速率不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。
1. 利用滑动窗口实现流量控制

## Slide 163: 附：流量控制示例
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！
A 向 B 发送数据。在连接建立时， B 告诉 A：“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。

## Slide 164
2. 持续计时器
TCP 为每一个连接设有一个持续计时器。
只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动持续计时器。
若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），而对方就在确认这个探测报文段时给出了现在的窗口值。
若窗口仍然是零，则收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 165
3. 传输效率的思考
在有些协议通讯中，如Telnet，会有逐个字节的发送的情景，即每次发送一个字节的有用数据。
为了发送一个字节的数据会产生41个字节长的报文，其中有20个字节的IP首部和20个字节的TCP首部。
因此，信道利用率极低，只有1/40。
小数据报文大量的出现会造成广域网上的拥塞。即设法增加发送的数据规模不但可以提高信道利用率，而且也有助于减少广域网的拥塞。
任何小于一个MSS的任何数据报文都被视为小数据报文。

## Slide 166: 糊涂窗口综合症
当接收端和发送端速率不匹配时，滑动窗口动态调整机制会产生一种称为“糊涂窗口综合症（Silly Window syndrome）”的情况。
这个问题可以归结为小包的问题，就是由于发送端和接收端上的处理不一致，导致网络上产生很多的小包。在滑动窗口机制下，如果发送端和接收端速率差异很大，就会产生这种比较犯傻的状态：发送方发送的数据，有40个字节的首部，而有效数据很少，甚至只有一个字节的有效数据。

## Slide 167: 糊涂窗口综合症治疗办法
一种是“治疗接收端糊涂”的方式，其中Clark、延迟ACK等是比较典型的方法。
治疗糊涂窗口综合症有两种方式：
一种是“你糊涂我不糊涂”的方式，治疗“发送端糊涂”。Nagle算法是比较典型的一种，也是目前TCP默认采用的方法。

## Slide 168: Nagle算法
Nagle算法还规定，当到达的数据已达到发送窗口大小的一半或报文段最大长度时，就立即发送一个报文段！
Nagle算法的基本思想：
尽可能避免发送小数据报文，一个TCP连接上最多只能有一个未被确认的小数据报文。
在小数据报文的确认报文到达之前不发送其他小数据报文。并且持续接受小数据报文，并在确认到来时以一个较大的报文发送出去。
在TCP中，Nagle算法可以被禁止。

## Slide 169: Clark方法
只要有数据到达就发送确认，但宣布的窗口大小为零，直到或者缓存空间已能放入具有最大长度的报文段，或者缓存空间的一半已经空了。
Clark方法 基本思想：

## Slide 170: 延迟ACK
如果对每个数据段都发送一个ack确认，如果到达的是一个小数据报文则为此而发送的确认报文的代价比较高，所以tcp会延迟一段时间。
如果这段时间内有数据发送到对端，则捎带发送ack，如果在延迟ack定时器触发时，则立即单独发送。
延迟ACK就是累积确认

## Slide 171: 当Nagle遇上延迟ACK
结果：网络延迟。
设想如下场景：
发送端产生了多个小数据报文需要向接收端发送，每个小数据报文的长度都小于MSS。
当第一个携带小数据报文的TCP段到达接收端后，对方因为延迟ack机制而没有及时发送ack。
发送端因为要发送的依然是小数据报文而启动Nagle算法，小数据报文不会立即发送，而是等待对接收端对第一次数据确认。

## Slide 172: 6.7 TCP的拥塞控制
即对资源的需求超过了可用的资源。若网络中许多资源同时供应不足，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量随之负荷的增大而下降。
拥塞
防止过多的数据注入到网络中，这样可以使网络中的路由器或链路不致过载。
拥塞控制
网络能够承受现有的网络负荷。
拥塞控制是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
拥塞控制的前提：

## Slide 173: 6.7.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要变坏——产生拥塞(congestion)。
出现资源拥塞的条件：
对资源需求的总和 > 可用资源
若网络中有许多资源同时产生拥塞，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。
在许多情况下，甚至正是拥塞控制本身成为引起网络性能恶化甚至发生死锁的原因。这点应特别引起重视。
1. 拥塞发生的原因

## Slide 174
2. 拥塞控制与流量控制的关系
拥塞控制所要做的都有一个前提，就是网络能够承受现有的网络负荷。
拥塞控制是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、所有的路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
流量控制往往指在给定的发送端和接收端之间的点对点通信量的控制。
流量控制所要做的就是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收。

## Slide 175
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞
3. 拥塞控制所起的作用

## Slide 176
4. 开环控制和闭环控制
  监测网络系统以便检测到拥塞在何时、何处发生。
  将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
  调整网络系统的运行以解决出现的问题。
开环控制方法就是在设计网络时事先将有关发生拥塞的因素考虑周到，力求网络在工作时不产生拥塞。
闭环控制是基于反馈环路的概念。属于闭环控制的有以下几种措施：

## Slide 177: 6.7.2 拥塞控制的一般方法
1. 慢开始和拥塞避免
发送方维持一个叫做拥塞窗口 cwnd (congestion window)的状态变量。拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且动态地在变化。发送方让自己的发送窗口等于拥塞窗口。如再考虑到接收方的接收能力，则发送窗口还可能小于拥塞窗口。
发送方控制拥塞窗口的原则是：只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就再增大一些，以便把更多的字节发送出去。但只要网络出现拥塞，拥塞窗口就减小一些，以减少注入到网络中的字节数。

## Slide 178
慢开始算法的原理
在主机刚刚开始发送报文段时可先设置拥塞窗口 cwnd = 1，即设置为一个最大报文段 MSS 的数值。
在每收到一个对新的报文段的确认后，将拥塞窗口加 1，即增加一个 MSS 的数值。
用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 cwnd，可以使字节注入到网络的速率更加合理。

## Slide 179
使用慢开始算法后，每经过一个传输轮次，拥塞窗口 cwnd 就加倍。
一个传输轮次所经历的时间就是往返时间 RTT。
“传输轮次”更加强调：把拥塞窗口 cwnd 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
也就是：一个传输论次中可能会有发送多个报文段并收到对应的确认报文段。
例如，拥塞窗口 cwnd = 4，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，总共经历的时间。
传输轮次

## Slide 180
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
cwnd = 8
…
t
t
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
轮次 1
轮次 2
轮次 3

## Slide 181
门限状态变量及其设置方法：
门限状态变量（ssthresh）是指网络状态达到某个临界点，继续延续这种状态将导致状态发生转变。一般地，ssthresh=65535.
当 cwnd < ssthresh 时，使用慢开始算法。
当 cwnd > ssthresh 时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。
当 cwnd = ssthresh 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。
拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大，即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加 1，而不是加倍，使拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长。

## Slide 182
设:ssthresh为慢开始阈值
MSS为最大TCP段长度
CongWindow为拥塞窗口大小
初始CongWindow一般设置为1个MSS，sstresh设置为接收窗口大小
每收到一个确认ACK，
则CongWindow= CongWindow + 1个MSS，
当CongWindow＞sstresh时，进入拥塞避免阶段。
具体过程如下：
（1）慢开始阶段：

## Slide 183
在拥塞避免阶段，每经过一个往返传输时间RTT，则CongWindow=CongWindow+1个MSS，RTT是动态变化的。
不管是慢开始阶段，还是拥塞避免阶段，如果TCP检测到拥塞，则将sstresh缩减成CongWindow的一半，且CongWindow恢复为初始大小，即一个MSS。
（2）拥塞避免阶段

## Slide 184: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
22
16
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，
即 ssthresh = 16。
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 185: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
发送端的发送窗口不能超过拥塞窗口 cwnd 和接收端窗口 rwnd 中的最小值。我们假定接收端窗口足够大，因此现在发送窗口的数值等于拥塞窗口的数值。
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 186: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
在执行慢开始算法时，拥塞窗口 cwnd 的初始值为 1，发送第一个报文段 M0。
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 187: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
发送端每收到一个确认 ，就把 cwnd 加 1。于是发送端可以接着发送 M1 和 M2 两个报文段。
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 188: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
接收端共发回两个确认。发送端每收到一个对新报文段的确认，就把发送端的 cwnd 加 1。现在 cwnd 从 2 增大到 4，并可接着发送后面的 4 个报文段。
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 189: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
发送端每收到一个对新报文段的确认，就把发送端的拥塞窗口加 1，因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 190: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值 ssthresh 时（即当 cwnd = 16 时），就改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长。
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次

## Slide 191: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
假定拥塞窗口的数值增长到 24 时，网络出现超时，表明网络拥塞了。
传输轮次

## Slide 192: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
更新后的 ssthresh 值变为 12（即发送窗口数值 24 的一半），拥塞窗口再重新设置为 1，并执行慢开始算法。
传输轮次

## Slide 193: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢开始
慢开始
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
当 cwnd = 12 时改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按按线性规律增长，每经过一个往返时延就增加一个 MSS 的大小。
传输轮次

## Slide 194
“乘法减小”是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时（即出现一次网络拥塞），就把慢开始门限值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口值乘以 0.5。
当网络频繁出现拥塞时，ssthresh 值就下降得很快，以大大减少注入到网络中的字节数。
“加法增大”是指执行拥塞避免算法后，在收到对所有报文段的确认后（即经过一个往返时间），就把拥塞窗口 cwnd增加一个 MSS 大小，使拥塞窗口缓慢增大，以防止网络过早出现拥塞。

## Slide 195
必须指出:
“拥塞避免”并非指完全能够避免了拥塞。利用以上的措施要完全避免网络拥塞还是不可能的。
“拥塞避免”是说在拥塞避免阶段把拥塞窗口控制为按线性规律增长，使网络比较不容易出现拥塞。

## Slide 196
2. 快重传和快恢复
快重传算法首先要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认。这样做可以让发送方及早知道有报文段没有到达接收方。
发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段。
不难看出，快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段。

## Slide 197
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
t
确认 M2
发送 M2
发送 M3
发送 M4
？
发送 M5
发送 M6
重复确认 M2
立即重传 M3
重复确认 M2
重复确认 M2
t
发送 M7
收到三个连续的
对 M2 的重复确认
立即重传 M3
丢失

## Slide 198
快恢复算法
(1) 当发送端收到连续三个重复的确认时，就执行“乘法减小”算法，把慢开始门限 ssthresh 减半。但接下去不执行慢开始算法。
(2)由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞，因此现在不执行慢开始算法，即拥塞窗口 cwnd 现在不设置为 1，而是设置为慢开始门限 ssthresh 减半后的数值，然后开始执行拥塞避免算法（“加法增大”），使拥塞窗口缓慢地线性增大。

## Slide 199: 本章小结
端到端通信的概念；传输层的作用、功能和主要服务；传输层的端口、地址和套接字。
UDP协议的作用、特点和首部结构，特别是校验位的计算方法。
TCP协议的特点和首部结构，以及主要字段的意义和作用；TCP连接的建立过程和释放过程，；TCP状态迁移图；TCP中的主要计时器。
可靠传输原理，包括停止等待协议及其改进、连续ARQ和回退N协议、滑动窗口和应答改进。
TCP可靠传输的实现方法、流量控制方法和拥塞控制方法。

## Slide 200: 本章作业
1. 用自己的语言，总结传输层的作用、位置、主要功能和主要服务。
2. 在传输层中，端口、传输层地址和套接字分别是指什么？相互之间有什么关系？
3. 什么是UDP协议？有什么特点？
4. 在TCP报文段的首部中，你认为哪些字段非常重要？原因是什么？
5. 简述TCP连接建立和释放的基本过程
6. 在TCP中有哪些基本的计时器？这些计时器在TCP协议中各自发挥什么样的作用？

## Slide 201
7.什么是停止等待协议？为什么说在有流控的停止等待协议中可能会出现死锁？如何破除死锁？
8. 什么是连续ARQ协议？为什么说连续ARQ协议可以大幅度的提高信道利用率？
9. 什么是滑动窗口？举例说明其基本运行过程。
10. 在确定超时重传时间时，RTT、RTTs和RTTD各自发挥着什么作用？
11. 什么是RTO的指数避退？有什么作用？
12. 在TCP中，流量控制是怎么实现的？
13. 简述慢启动和拥塞避免的基本概念

## Slide 202: 课后任务
阅读至少三篇关于TCP可靠性传输的学术论文，中外文均可。
撰写一份学习后的分析总结报告，一周后提交！
注意：要求在报告中显著位置列出你所阅读论文的标题、作者和来源（刊物名称、发表日期等）。